Несекретно

инв. № 1318 НС

экз.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД ВЕСЬЕГОНСК ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Положение о территориальном планировании

Генеральный директор института                                                              Ю.А.Перелыгин

Руководитель проекта                                                                                 Н.А.Николаевская

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2013г.

# Содержание

Содержание	2

1. ОБщие положения	3

2. Планируемые для размещения объекты местного значения поселения	8

2.1 Социальная инфраструктура	8

2.2 Жилищный фонд	9

2.3 Транспортная инфраструктура	10

2.4 Инженерная инфраструктура	14

2.4.1 Водоснабжение	14

2.4.2 Водоотведение	16

2.4.3 Электроснабжение	18

2.4.4 Теплоснабжение	19

2.4.5 Газоснабжение	20

2.4.6 Системы связи	21

2.4.7 Инженерная подготовка территории	22

3. параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах  регионального и местного значения, за исключением линейных объектов	23

# 1. ОБщие положения

Правовыми основами разработки генерального плана муниципального образования городского поселения – города Весьегонска Тверской области является Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Подготовка генерального плана муниципального образования городского поселения – города Весьегонска Тверской области осуществлена на основании законов Тверской области:

- О прогнозировании  и  программе социально-экономического развития Тверской области» от 25.02.99г. № 255-П-2;

- Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» на 2011-2015 годы, №  681 от  07.09.2010г.;

- Программа развития физической культуры и спорта в Весьегонском районе Тверской области на 2011-2013 годы, № 188  от  06.05.2011г.;

- Программа развития отрасли «Культура» Весьегонского района Тверской области на 2012-2014 годы, № 53  от  03.02.2012г.;

- Программа развития муниципального образования Весьегонского  района Тверской области  на 2012 -  2014 годы, № 637 от 05.12.2012г.;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Тверской области «Весьегонский район», № 740  от  04.10.2010г.;

- Программа «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Весьегонском районе на 2011-2013 годы», № 867  от  10.12.2010г.;

- Программа повышение безопасности дорожного движения на территории Весьегонского района Тверской области в 2013-2015 годах, № 505  от  28.09.2012г.;

- Целевая программа «Развитие индивидуального жилищного строительства на территории Весьегонского района Тверской области на 2013 – 2015 годы;

- Программа «Охрана окружающей среды Весьегонского района на 2013 год», № 503  от  28.09.2012;

- Программа  развития сферы транспорта, дорожного хозяйства и связи муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» на 2013-2015 годы, № 510  от  28.09.2012г.;

- Программа развития здравоохранения Весьегонского района Тверской области  на 2011-2013 годы, № 501  от  01.01.2011г.;

- Программа «Развитие лесного комплекса муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» на 2011-2015 годы, №255 от  10.06.2011г.;

- Муниципальная целевая программа  «Доступная среда» на 2012-2014годы , № 372 от 12.07.2012;

- Целевая программа  «Развитие туризма в Весьегонском районе» на 2011-2013гг., № 634  от 29.12.2011.

Подготовка генерального плана муниципального образования «Городского поселения – города Весьегонска» осуществлена с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в проекте схемы территориального планирования Тверской области и проекте схемы территориального планирования муниципального образования 
«Весьегонский район».

Расчетный срок генерального плана – 2030 год, I очередь генерального плана – 2020 год.

Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории городского поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия, экологическому и санитарному благополучию.

Задача генерального плана  состоит в создании условий для осуществления полномочий органов муниципальной власти в области градостроительной деятельности в соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Общие сведения о городском поселении

Муниципальное образование «Городское поселение – город Весьегонск» расположено в северо-западной части муниципального образования Весьегонского района Тверской области. Городское поселение входит в состав Центрального федерального округа.

Муниципальное образование «Городское поселение – город Весьегонск» является городским поселением. В состав муниципального образования входит 1 населенный пункт – город Весьегонск. Административным центром муниципального образования является город Весьегонск.

Общая площадь «Городского поселения – город Весьегонск» составляет 1008 гектар, численность постоянного населения на 01.01.2011 – 7302 человек. Плотность населения составляет 7,24 чел./км2.

Социально-экономический потенциал территории

В генеральном плане прогнозируется, что перспективное развитие экономики муниципального образования «Городского поселения – город Весьегонск» будет основано на следующих основных видах деятельности:

- промышленность:

- пищевая промышленность (ОАО «Весьегонский винзавод»);

- лесная промышленность (ОАО «Весьегонский леспромхоз», ОАО «ДОК 15», Государственное предприятие «Лесхоз», ООО «Лагуна»);

- малый бизнес;

- туризм и рекреация.

Прогнозная численность населения

Численность постоянного населения к 2020 году прогнозируется на уровне 6,45 тыс. чел. и к 2030 году – 7,0 тыс. чел.

Предложения по установлению границ населенных пунктов

Проектом предлагается расширение границ города Весьегонск, за счет земель других категорий. Площадь города Весьегонск увеличится на 0.7 га и составит 801.5 га (1008.7 га по данным статистической отчетности Росреестра).

К включению в границы населенного пункта предлагается земель промышленности, транспорта и иного специального назначения.

Таким образом, площадь земель населенных пунктов увеличится на 0.7 га и составит 801.5 га (1008.7 га по данным статистической отчетности Росреестра).

Развитие социальной инфраструктуры регионального значения и значения муниципального района на территории поселения

- Планируемые для размещения объекты регионального значения:

- строительство  учреждения социальной защиты населения - дома-интерната для престарелых и инвалидов суммарной вместимостью на 60 мест к 2030 г. – площадь составляет 1 га (на расчетный срок);

- строительство реабилитационного центра для медико-социальной адаптация лиц с ограниченными возможностями (инвалидов и других маломобильных групп населения) на 70 мест полустационарного и 30 мест стационарного пребывания – площадь составляет 1,2 га (на расчетный срок);

- строительство филиала ДЮСШ олимпийского резерва по видам гребли в г. Весьегонске – площадка 0,7 га (на первую очередь).

- Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района:

- капитальный ремонт Весьегонской ЦРБ;

- строительство ФАП в рекреационной зоне (расчетный срок);

- оборудование пандусами учреждений здравоохранения (первая очередь);

- оборудование пандусами учреждений образования (на первую очередь);

- капитальный ремонт зданий детских дошкольных учреждений:

  - МДОУ детский  сад № 5 (г. Весьегонск);

  - МДОУ детский  сад № 6 (г. Весьегонск);

  - МДОУ детский  сад № 7 (г. Весьегонск);

  - МДОУ детский  сад № 1 (г. Весьегонск);

  - МДОУ детский  сад № 3 (г. Весьегонск);

  - МДОУ детский  сад № 4 (г. Весьегонск);

- строительство детского сада в городе Весьегонске - площадка 1 га (на первую очередь);

- капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений (2 корпуса МОУ Весьегонская СОШ);

- капитальный ремонт или строительство нового здания:

- капитальный ремонт МОУ ДОД «Детская школа искусств»;

- строительство МОУ ДОД «Районный дом школьников» - площадка 2 га (на первую очередь).

- капитальный ремонт зданий библиотек:

  - «Весьегонская межпоселенческая центральная библиотека с филиалами»;

  - детская библиотека;

- оборудование пандусами учреждений культурно–досугового типа.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры регионального  значения

Схемой территориального планирования Тверской области и схемой территориального планирования Весьегонского района предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство западного обхода г. Весьегонск по автомобильной дороге регионального значения Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, который обеспечит вывод транзитного транспорта с территории города (расчетный срок/ перспектива);

- реконструкция автомобильной дороги Весьегонск – Бараново (первая очередь).

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры муниципального  значения

- строительство объединенного железнодорожно-автобусного вокзала за счет привлечения частных инвестиций.

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры местного значения поселения

По водоснабжению предусматривается:

– капитальный ремонт существующих скважин, а также  все локальные скважины объединить в общую систему и закольцевать сетями водопровода;

– строительство кольцевых сетей водопровода в районах нового жилищного строительства и по улицам существующей усадебной застройки с ликвидацией всех тупиковых участков;

– максимальное использование существующих водопроводных сетей;

– установка приборов учета воды на вводах различных категорий потребителей.

По водоотведению предусматривается:

– реконструкция существующих очистных сооружений;

– строительство самотечных и напорных канализационных сетей;

–реконструкция существующих  КНС с заменой насосного оборудования на новое энергосберегающее;

– строительство КНС;

– строительство сливной станции-резервуара в районе существующих очистных сооружений.

По электроснабжению предусматривается:

– строительство новых ТП 10/0,4 кВ;

– строительство распределительных сетей 10(0,4) кВ;

– реконструкция существующих сооружений электроснабжения с применением новых технологий и оборудования.

По теплоснабжению предусматривается:

– реконструкция и перекладка существующих тепловых сетей с использованием предизолированных  трубопроводов;

– реконструкция существующих котельных;

– установка нового котельного оборудования с автоматической системой управления.

По газоснабжению предусматривается:

– строительство сетей газоснабжения (низкого, среднего  высокого давления);

– строительство ГРП и ШРП.

# 2. Планируемые для размещения объекты местного значения поселения

## 2.1. Социальная инфраструктура

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | населенный пункт | функциональная зона |
| Первая очередь |
|  | обеспечение жителей поселения объектами спорта | бассейны | 357 м2 | городское поселение – город Весьегонск | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
|  | обеспечение жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | торговые объекты | 220 кв. м торговой площади | городское поселение – город Весьегонск | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
|  |  | предприятия общественного питания | 0,1 га | городское поселение – город Весьегонск |  |
| Расчетный срок |
|  | обеспечение жителей поселения объектами спорта | спортивный зал | 0,560 га | городское поселение – город Весьегонск | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
|  | организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры | клуб | 300 мест | городское поселение – город Весьегонск | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |

## 2.2.  Жилищный фонд

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика (ориентировочная площадь нового жилищного строительства к 2032 году – тыс.кв.м / новые территории жилых зон - га) | местоположение - функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | создание условий для жилищного строительства обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | индивидуальные жилые дома малоэтажные многоквартирные жилые дома | 151,7 / 62,2 | зона малоэтажной многоквартирной и индивидуальной жилой застройки |
|  |  |  | 114,3 / 0,5 |  |

## 2.3. Транспортная инфраструктура

I очередь проектирования (к 2020 году)

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения | автомобильная дорога регионального значения (обход г.Весьегонск) (строительство) | автомобильная дорога, ширина проезжей части не менее 6,0-7,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 5,0 км | городское поселение – город Весьегонск |
|  | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города | автодорожный мост | реконструкция моста после проведения демонтажа железнодорожного подъездного пути к промышленной территории леспромхоза (ОАО «Весьегонский леспромхоз»)/либо строительство нового | городское поселение – город Весьегонск |
|  |  | автомобильная дорога в продолжение ул. Тверская (строительство) | улица местного значения, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,09 км | городское поселение – город Весьегонск |
|  |  | автомобильная дорога в продолжение ул. Пролетарская (строительство) | улица местного значения, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,12 км | городское поселение – город Весьегонск |
|  |  | автомобильная дорога, параллельная ул.Хвойная, до пересечения с ул.Александровская (строительство) | улица местного значения, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,36 км | городское поселение – город Весьегонск |
|  |  | автомобильная дорога в продолжение ул.Ст.Кузьмина до ул.Лермонтова (строительство) | улица местного значения, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,21 км | городское поселение – город Весьегонск |
|  |  | участок автомобильной дороги ул.Л.Смирновой (строительство) | улица местного значения, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,37 км | городское поселение – город Весьегонск |
|  |  | автомобильная дорога в продолжение ул.Гагарина до ул.Некрасова (строительство) | улица местного значения, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,16 км | городское поселение – город Весьегонск |
|  |  | автомобильная дорога в продолжение ул.Коммунистическая до ул.Кутузова (строительство) | улица местного значения, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,32 км | городское поселение – город Весьегонск |
|  |  | улично-дорожная сеть (реконструкция и благоустройство) | обеспечение нормативных габаритов проезжих частей, спрямление существующих участков улично-дорожной сети, озеленение, устройство тротуаров, освещения | городское поселение – город Весьегонск |
|  | обеспечение безопасности движения пешеходов и местного транспорта | автомобильная дорога Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна (участок км 245+780 - км 254+550) | -устройство пешеходных переходов, оборудованных специальными оповещающими дорожными знаками - в местах незначительной интенсивности пешеходного движения; -устройство пешеходных переходов, оборудованных светофором с вызывным устройством – со значительной интенсивностью пешеходного движения; -регламентация скоростного режима автотранспорта. | городское поселение – город Весьегонск |
|  | создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения | оборудованные остановочные пункты на автобусных маршрутах (благоустройство) | остановочные пункты должны быть оборудованы в соответствии с нормативными документами (ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования») | городское поселение – город Весьегонск |
|  |  | железнодорожно-автобусный вокзал (строительство за счет частных инвестиций) | строительство, территория, отведенная под строительство – 0,7 га | городское поселение – город Весьегонск |
| Расчётный срок проектирования (2022-2030 гг) |
|  | дорожная дея-тельность в от-ношении авто-мобильных до-рог местного значения в гра-ницах населен-ных пунктов му-ниципального образования | автомобильные дороги в южной части городского поселения (строительство) | улицы местного значения, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, общая протяжённость – 2,34 км | городское поселение – город Весьегонск |
|  |  | автомобильная дорога перпендикулярная ул.Краснодарская (строительство) | улица местного значения, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,21 км | городское поселение – город Весьегонск |
|  |  | автомобильная дорога в продолжение ул.Ст.Кузьмина (строительство) | улица местного значения, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,16 км | городское поселение – город Весьегонск |
|  |  | автомобильная дорога в продолжение ул.Лермонтова (строительство) | улица местного значения, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,16 км | городское поселение – город Весьегонск |
|  |  | улично-дорожная сеть (реконструкция и благоустройство) | обеспечение нормативных габаритов проезжих частей, спрямление существующих участков улично-дорожной сети, озеленение, устройство тротуаров, освещения | городское поселение – город Весьегонск |

## 2.4. Инженерная инфраструктура

### 2.4.1. Водоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта (мероприятия) | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |
| 1 | транспортировка воды | сети водоснабжения (строительство сетей водоснабжения, в том числе реконструкция) | строительство новых сетей протяженностью 15,6 км, в том числе 2,3 км реконструкции. | На территории города Весьегонска | согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 и согласно строительным нормам |
| 2 | забор воды | скважины (капремонт существующих скважин) | 5 скважин (ориентировочный дебит 900 м3/сут) | ул.Южная 7, ул. Южная 3, ул. Морозова 48, ул. Профсоюзная 13, ул. Дорожников 2 (зона инженерной инфраструктуры) | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30м от скважин) |
| 3 | забор воды | скважина (реконструкция) | 1 скважина (ориентировочный дебит 300 м3/сут) | ул. Дельская 93 (зона инженерной инфраструктуры) | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30м от скважин) |
| 4 | забор воды | скважина (реконструкция) | 1 скважина (ориентировочный дебит 400 м3/сут) | ул. Дорожников 2 (зона инженерной инфраструктуры) | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30м от скважин) |
| № п/п | назначение | наименование объекта (мероприятия) | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
|  | Расчетный срок |
| 7 | Организация нового источника водоснабжения | групповой водозабор (перед строительством необходимо произвести гидрологические изыскания запасов подземных вод на площадке нового водозабора и их утверждение) | групповой водозабор (ориентировочно 7 скважин дебитом 3000 м3/сут) | в юго-западной части вблизи автодороги Весьегонск - Тверь (зона инженерной инфраструктуры) | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30м от скважин) |
| 8 | хранение воды | резервуары чистой воды (строительство) | 2 резервуара объем емкости по 500 м3(ориентировочно) | на площадке водозабора (зона инженерной инфраструктуры) | согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 и согласно строительным нормам |
| 9 | транспортировка воды | блок сооружений ΙΙ-го подъема (строительство насосной станции ΙΙ-го подъема, станции водоподготовки) | при необходимости строительство станции водоподготовки производительностью 2500-3000 м3/сут (ориентировочно) | на площадке водозабора (зона инженерной инфраструктуры) | согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 и согласно строительным нормам |
| 10 | транспортировка воды | водоводы ΙΙ-го подъема (строительство магистральных водоводов в линии) | протяженностью - 12,4 км, диаметром 350-400 мм (ориентировочно) | на площадке водозабора (зона инженерной инфраструктуры) | согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 и согласно строительным нормам |
| 11 | транспортировка воды | сети водоснабжения (строительство и реконструкция) | строительство кольцевых сетей общей протяженностью 14,8 км, а также реконструкция 3,6 км. | город Весьегонск | согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 и согласно строительным нормам |

### 2.4.2. Водоотведение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |
| 1 | очистка сточных вод | очистные сооружения искусственной биологической очистки (комплексная реконструкция очистных сооружений со строительством недостающих элементов и сооружений согласно ранее разработанному проекту.) | производительность 4200 м3/сутки | на юго-востоке в районе пер.Фабричный (зона инженерной инфраструктуры) | санитарно-защитная зона 200м |
| 2 | перекачка стоков | Канализационные насосные станции (реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на новое энергосберегающее) | 6 КНС | город Весьегонск (зона инженерной инфраструктуры) | санитарно-защитная зона 20м |
| 3 | транспортирование сточных вод | самотечные сети канализации (перекладка аварийных самотечных сетей канализации с использованием новых труб и технологий) | 4,2 км (ориентировочно) | город Весьегонск | согласно строительным нормам |
| 4 | транспортирование сточных вод | напорный коллектор (перекладка существующего напорного коллектора Ø350 мм от КНС-4 до приемной камеры, а также осуществить прокладку второй (дублирующей) линии) | Ø350 мм | город Весьегонск | согласно строительным нормам |
| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| 5 | транспортирование сточных вод | самотечные сети канализации (строительство самотечных канализационных сетей в районах новой и существующей жилой застройки) | 9,6 км (ориентировочно) | город Весьегонск | согласно строительным нормам |
| 6 | перекачка стоков | канализационная насосная станция (строительство) | 1 КНС | город Весьегонск (зона инженерной инфраструктуры) | санитарно-защитная зона 20м |
| 7 | Прием и разбавление привозных концентрированных стоков и жидких бытовых отходов | сливной пункт-резервуар (строительство сливной станции-резервуара (предлагается сливная станция-резервуар, заглубленный монтаж, с блочно-комплектным утепленным укрытием (БКУ); 1 или 2 приемных узла; система барботажа; насос напорной подачи стоков на очистку)) | 1 резервуар (рекомендуется горизонтальный цилиндрический резервуар с одной или двумя горловинами) | на площадке очистных сооружений (зона инженерной инфраструктуры) | санитарно-защитная зона 300м |
|  | Расчетный срок |
| 8 | транспортирование сточных вод | самотечные сети канализации (строительство и реконструкция) | 7,5 км (ориентировочно) | город Весьегонск | согласно строительным нормам |

### 2.4.3. Электроснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация и развитие системы электроснабжения | ТП, распределительные сети. | Мачтовая комплектная трансформаторная подстанция ТСС КТП-250/10/0.4 , распределительные сети 10/0,4 кВ протяженностью 4,5 км. (ориентировочно) | город Весьегонск | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» СЗЗ для трансформаторных подстанций не определены. В каждом конкретном случае размер защитной зоны устанавливается отдельно |

### 2.4.4. Теплоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | производство тепловой энергии | котельные ( реконструкция котельного и вспомогательного оборудования) | 13 котельных (ориентировочно суммарная мощность составит 50,0 МВт) | город Весьегонск (зона инженерной инфраструктуры) | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» В каждом конкретном случае размер защитной зоны котельной устанавливается отдельно |
| 2 | транспортирование тепла | сети теплоснабжения (строительство и реконструкция) | Предизолированные трубы протяженностью в двухтрубном исчислении - 9,0 км (ориентировочно) | город Весьегонск |  |

### 2.4.5. Газоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и транспортировка природного газа | сети газоснабжения (строительство) | Сети среднего давления протяженностью – 17,5 км. Сети высокого давления протяженностью – 9,8 км. Сети низкого давления протяженностью – 2,1 км. (протяженность указана ориентировочно) | город Весьегонск | охранные зоны газопроводов от 2 до 3 метров, трасс газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. |
| 2 | Регулировка рабочего давления | ГРП и ШРП (строительство) | 5 ШРП и 2 ГРП | город Весьегонск (зона инженерной инфраструктуры) | охранные зоны отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - 10 метров от границ объекта; |

### 2.4.6. Системы связи

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Телефонизация города | АТС (автоматическая телефонная станция) | на первую очередь строительства потребуется – 2331 номеров, на расчетный срок – 2765 номеров. | город Весьегонск (зона инженерной инфраструктуры) |  |

### 2.4.7. Инженерная подготовка территории

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание системы отведения поверхностного стока | система закрытой и открытой дождевой канализации, локальные очистные сооружения закрытого типа | закрытый дренаж и открытые водоотводные канавы, лотки. | город Весьегонск | санитарно-защитная зона от очистных сооружений – 50м |
|  |  |  | блочно-модульные установки заглубленного монтажа производительностью до 10 л/с. | город Весьегонск |  |
| 2 | Благоустройство водных объектов | ручьи и берега Рыбинского водохранилища |  | город Весьегонск | - |
| 3 | Берегоукрепление | гибкая система берегоукрепительных сооружений (георешетки) берегов Рыбинского водохранилища | протяженность берегоукрепительных работ составляет 3,4 км | город Весьегонск, берег Рыбинского водохранилища | - |

# 3. параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах  регионального и местного значения, за исключением линейных объектов

| № п/п | Функциональные зоны | Планируемые для размещения объекты значения: (нелинейные объекты) |
| --- | --- | --- |
|  |  | регионального | местного - муниципального района | местного - поселения |
| 1 | Жилые зоны: |  |  |  |
| 1.1 | Зона индивидуальной жилой застройки |  |  | 151,7 тыс.кв.м. ( 62,2 га) |
| 1.2. | Зона жилой малоэтажной многоквартирной застройки (2-5 этажей) |  |  | 114,3 тыс. кв.м. (0,5 га) |
| 2 | Общественно-деловые зоны: |  |  |  |
| 2.1 | Зона многофункциональной общественно-деловой застройки |  |  | - музей (0,2 га); - туристско-рекреационный комплекс (0,4 га); - клуб; - торговые объекты, - объекты бытового обслуживания; - спортивный зал |
| 2.2 | Зона объектов образования |  | детский сад, МОУ ДОД «Районный дом школьников». |  |
| 2.3 | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты |  | Фельдшерско-акушерский пункт, Реабилитационный центр для медико-социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями (инвалидов и других маломобильных групп населения) |  |
| 3 | Зоны рекреационного использования: |  |  |  |
| 3.1 | Зона кратковременного летнего отдыха |  |  | пляж (0,9 га) |
| 3.2 | Зона зеленых насаждений общего пользования |  |  | Бульвар по ул.К.Маркса (3,6 га) Пешеходная зона от Приморского парка к ул.Жигарева (2,4 га) Сквер по ул. Панфилова (1,8га) Сквер по ул.Хвойной (0,3 га) Сквер по ул.Александровская (1 га) Пешеходная зона от Приморского парка к ул Береговой (4,2 га) Парк на ул.Южной (6,5 га) |
| 3.3. | Зона для занятий физической культурой и спортом |  |  | Открытые площадки для занятий физической культурой и спортом |
| 3.4 | Зона городских лесов |  |  |  |
| 3.5 | Зона прочих территорий природного ландшафта |  |  |  |
| 4 | Производственные зоны: |  |  |  |
| 4.1. | Зона промышленных предприятий II класса опасности |  |  |
| 4.2. | Зона промышленных предприятий III класса опасности |  |  |
| 4.3. | Зона промышленных предприятий IV класса опасности |  |  |
| 4.4. | Зона промышленных предприятий V класса опасности |  |  |
| 4.5 | Зона коммунально-складских предприятий |  |  |
| 5 | Зоны сельскохозяйственного использования: |  |  |  |
| 5.1 | Зона огородных земельных участков и участков для ведения ЛПХ |  |  |
| 5.2 | Зоны иных сельскохозяйственных угодий |  |  |
| 6 | Зоны инженерной инфраструктуры |  |  | - групповой водозабор; - резервуары чистой воды; - блок сооружений ΙΙ-го подъема; - очистные сооружения искусственной биологической очистки; - канализационная насосная станция; - очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа; - сливная станция; - сливной пункт-резервуар; - мачтовая комплектная трансформаторная подстанция ТСС КТП-250/10/0.4; - газорегуляторный пункт; - шкафной регуляторный пункт; - трансформаторная подстанция; - АТС (автоматическая телефонная станция) |
| 7 | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 7.1. | Зона автомобильного транспорта | путепровод |  | автодорожный мост |
| 7.2. | Зона железнодорожного транспорта |  | железнодорожно-автобусный вокзал (за счет частных инвестиций) |  |
| 7.3. | Зона внутреннего водного транспорта |  |  |  |
| 7.4. | Зона воздушного транспорта |  |  |  |
| 8 | Зоны специального назначения: |  |  |  |
| 8.1 | Зона кладбищ |  |  |  |
| 8.2. | Зона озеленения специального назначения |  |  |  |
| 8.3. | Зона рекультивированных мест складирования и захоронения отходов |  |  |  |
| 9 | Зона лесохозяйственного использования |  |  |  |
| 9.1. | Зона эксплуатационных лесов |  |  |  |
| 9.2. | Зона защитных лесов |  |  |  |
| 10 | Зона акваторий |  |  |  |
| 10.1 | Зона государственных акваторий (земли водного фонда) |  |  |  |
| 10.2 | Зона городских акваторий |  |  |  |

# Footnotes

- данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

- совокупность отраслей промышленности, заготавливающих и обрабатывающих древесину.