| ПРОЕКТ | Приложение к решению Думы Весьегонского муниципального округа Тверской области от _______________№_____ |
| --- | --- |

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Весьегонского муниципального округа Тверской области

2020 год

Содержание

Введение……………………………….…………………………………………………..........................4

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

1.1. Общая организация и зонирование территории Весьегонского муниципального округа Тверской области.........................................................................................................................................5

1.2. Перечень объектов местного значения Весьегонского муниципального округа......................5

1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения Весьегонского муниципального округа. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Весьегонского муниципального округа………………………………………………………………….8

1.3.1. Расчетные показатели в области электроснабжения……………………………………..8

1.3.2. Расчетные показатели в области теплоснабжении……………………………………...11

1.3.3. Расчетные показатели в области газоснабжения………………………………………..12

1.3.4. Расчетные показатели в области водоснабжения……………………………………….15

1.3.5. Расчетные показатели в области водоотведения………………………………………..19

1.3.6. Расчетные  показатели  в  области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Весьегонского муниципального округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них……………………………………………...20

1.3.7. Расчетные показатели в области образования…………………………………………..29

1.3.8. Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта…………30

1.3.9. Расчетные показатели в области участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов……………………………………………………32

1.3.10. Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения Весьегонского муниципального округа……………………………………………………..33

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1.  Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части……………………38

2.2. Обоснование включения объектов в перечень объектов местного значения Весьегонского муниципального округа………………………………………………………………………………….39

2.2.1 Объекты электроснабжения……………………………………………………………….39

2.2.2.Объекты теплоснабжения и объекты, предназначенные для снабжения населения топливом………………………………………………………………………………………………….39

2.2.3.Объекты газоснабжения…………………………………………………………………...40

2.2.4. Объекты водоснабжения………………………………………………………………….40

2.2.5. Объекты водоотведения…………………………………………………………………..40

2.2.6. Объекты в области автомобильных дорог местного значения в границах Весьегонского муниципального округа. Объекты, предназначенные для создания условий предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах Весьегонского муниципального округа……………………………………….41

2.2.7. Объекты в области образования………………………………………………………….41

2.2.8. Объекты в области физической культуры и массового спорта………………………...42

2.2.9. Объекты в области участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов………………………………………………………………………..42

2.2.10. Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения Весьегонского муниципального округа………………………………………………………………...42

2.3. Сведения о социально-демографическом составе и плотности населения на территории муниципального образования Весьегонского муниципального округ Тверской области………….43

2.4. Сведения о плане и программах комплексного социально-экономического развития Весьегонского муниципального округа Тверской области…………………………………………...43

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1. Правила применения расчетных показателей при подготовке плана и программ комплексного социально-экономического развития…………………………………………………..44

3.2. Правила применения расчетных показателей при работе с  документами территориального планирования……………………………………………………………………………………………..44

3.3. Правила применения расчетных показателей при работе с документами градостроительного зонирования………………………………………………………………………………………………45

3.4. Правила применения расчетных показателей при работе с документацией по планировке территории………………………………………………………………………………………………..46

3.4. Правила применения расчетных показателей в иных областях………………………………46

3.5. Область применения расчетных показателей…………………………………………………..47

4.  ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.  Перечень законодательных и нормативных документов………………………..48

Приложение 2. Рекомендуемая номенклатура открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных сооружений…………………………………………...48

Приложение 3. Размеры земельных участков учреждений начального профессионального образования………………………………………………………………………………………………52

Приложение 4. Классификация рекреационных объектов…………………………………………53

ВВЕДЕНИЕ

Нормативы градостроительного проектирования Весьегонского муниципального округа Тверской области разработаны на основании действующего законодательства о градостроительной деятельности, в соответствии с законом Тверской области «О градостроительной деятельности на территории Тверской области» от 24.07.2012 № 77-ЗО, с учетом  региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области и в соответствии с Положением о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и внесения в них изменений, установленным постановлением Администрации Весьегонского муниципального округа от 30.11.2020 № 560.

Содержание местных нормативов градостроительного проектирования Весьегонского муниципального округа Тверской области в соответствии с частью 4 статьи 29.2. Градостроительного кодекса Российской Федерации устанавливает совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Весьегонского муниципального округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 настоящего Кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального округа населения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения и в соответствии с частью 5 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, включает в себя:

1)	основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Весьегонского муниципального округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

2)	материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

3)	правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлена с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории Весьегонского муниципального округа;

2) плана и программ комплексного социально-экономического развития Весьегонского муниципального округа;

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Перечень нормативных и правовых актов Российской Федерации, Тверской области Весьегонского муниципального округа, используемых при разработке настоящих нормативов, приведен в приложении 1.

Основные термины и определения, используемые в настоящих нормативах, соответствуют терминам и определениям, используемым:

- в федеральных законах;

- в законах Тверской области;

- в национальных стандартах и сводах правил;

- в региональных нормативах градостроительного проектирования Тверской области.

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

1.1. Общая организация и зонирование территории Весьегонского муниципального округа Тверской области.

Пространственная организация территории Весьегонского муниципального округа Тверской области осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом Тверской области от 17.04.2006 № 34-ЗО «Об административно-территориальном устройстве Тверской области», законом Тверской области от 18 января 2005 года № 4-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований Тверской области и наделении их статусом городских округов, муниципальных районов» и законом Тверской области от 17 мая 2019 года № 23-ЗО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Весьегонский район», путем объединения поселений и создании вновь образованного муниципального образования с наделением его статусом муниципального округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской области».

Весьегонский муниципальный округ расположен на северо-востоке Тверской области. На севере граничит с Устюженским районом Вологодской областью, восточная часть района расположена на берегах Рыбинского водохранилища и граничит с Череповецким районом Вологодской области, на юго-востоке граничит с Брейтовским районом Ярославской области, на юге граничит с Краснохолмским и Молоковским районами, на западе и юго-западе граничит с Сандовским районом Тверской области.

В границах Весьегонского муниципального округа расположено 264 населённых пункта.

Общая площадь территории Весьегонского муниципального округа составляет 204726 га, в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения -  63036 га;

- земли населенных пунктов - 7469 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения - 1371 га;

- земли лесного фонда - 123250 га;

-земли особо охраняемых территорий - 37 га;

- земли водного фонда - 8108 га.

Численность населения Весьегонского муниципального округа по данным Росстата

на 01.01 2020 составляет 10891 человек.

1.2. Перечень объектов местного значения Весьегонского муниципального  округа.

На основании статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Виды объектов местного значения Весьегонского муниципального округа, подлежащих на основании части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации   отображению в генеральном плане Весьегонского муниципального округа, определены законом Тверской области от 03.10.2013 № 87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования».

К объектам местного значения Весьегонского муниципального округа относятся:

1) объекты в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения:

а) объекты, предназначенные для электроснабжения:

- понижающие станции ПС 35 кВ, ПС 10 кВ

- линии электропередач:   35 кВ, 10 кВ; 6 кВ

б) объекты, предназначенные для теплоснабжения:

- котельные;

- магистральные теплотрассы;

- объекты, предназначенные для снабжения населения топливом;

в) объекты, предназначенные для газоснабжения:

- газонакопительная станция (ГНС)

- газопровод среднего давления;

- газопровод высокого давления;

- газораспределительный пункт;

г) объекты, предназначенные для водоснабжения:

- водозаборные сооружения;

- насосные станции;

- водоочистные сооружения;

- магистральные сети водоснабжения;

д) объекты, предназначенные для водоотведения:

- канализационные очистные сооружения;

- очистные сооружения ливневых стоков;

- канализационные насосные станции

- магистральные сети канализации;

- магистральные сети водоотведения;

2) объекты в области автомобильных дорог местного значения:

а) объекты, предназначенные для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Весьегонского муниципального округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них:

- автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа;

- улицы и дороги в границах населенных пунктов;

- автодорожные мосты и путепроводы;

- автодорожные тоннели;

- велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов;

- пешеходные мосты;

- пешеходные переходы (наземный, надземный, подземный);

- разделительное ограждение;

- стоянки (парковки) транспортных средств;

б) объекты, предназначенные для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа:

- автобусные остановки;

- площадки отдыха;

- объекты дорожного сервиса;

- станции техобслуживания;

- автозаправочные станции;

- автомойки;

3) объекты в области физической культуры и массового спорта:

объекты, предназначенные для развития на территории Весьегонского муниципального округа физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального округа (объекты спорта, отвечающие требованиям проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального округа):

- дом спорта;

- спортивные центры;

- детско-юношеская спортивная школа;

- бассейн;

- плоскостные спортивные сооружения (спортивные площадки, спортивные трассы и аналогичные объекты);

- закрытые спортивные сооружения;

4) объекты в области образования:

объекты, в которых (на территории которых) размещаются образовательные организации дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей (за исключением организаций дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которых осуществляется органами государственной власти Тверской области):

- общеобразовательные школы,

- внешкольные учреждения;

- межшкольные учебно-производственные комбинаты;

- дошкольные образовательные организации;

- детские лагеря отдыха;

5) объекты в области участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов.

- объекты (территории), предназначенные для организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) твердых коммунальных отходов:

- площадки для контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, располагаемые на территориях общего пользования в населенных пунктах, входящих в состав муниципального округа;

6) объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения Весьегонского муниципального округа:

а) объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов местного самоуправления  муниципального округа:

- административно-управленческие учреждения;

б) объекты, предназначенные для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Весьегонского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не отнесенные к объектам регионального значения, опасные объекты и территории возможных зон катастрофического затопления (заражения, поражения) муниципального округа:

- защитные сооружения;

- опорный пункт охраны правопорядка;

- ПРУ

в) объекты, предназначенные для организации ритуальных услуг:

- кладбище;

- бюро ритуального обслуживания;

г) объекты, в которых (на территории которых) размещаются учреждения, предназначенные для формирования и содержания муниципального архива Весьегонского муниципального округа, включая хранение архивных фондов поселений:

- муниципальный архив Весьегонского муниципального округа;

д) объекты, в которых (на территории которых) размещаются учреждения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, входящих в состав Весьегонского муниципального округа, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры и развития местного традиционного народного художественного творчества:

- дом традиционного народного художественного творчества;

- библиотека;

- музыкальная школа;

- музеи;

- художественные галереи;

- клубы;

- кинотеатры;

- парк;

- сквер;

- площадки для отдыха;

е) объекты, в которых (на территории которых) размещаются учреждения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, входящих в состав Весьегонского муниципального округа, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания:

- отделение связи;

- объекты общественного питания;

- продовольственные магазины;

- непродовольственные магазины;

- рынок для торговли продукцией сельскохозяйственного производства или другие объекты аналогичные по данному функциональному назначению;

- продовольственная ярмарка;

- объекты бытового обслуживания;

ж) объекты, в которых (на территории которых) размещаются учреждения по работе с детьми и молодежью:

- социально-реалибитационный центр для несовершеннолетних;

- дом творчества детей и молодежи;

з) объекты (территории), предназначенные для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья:

- лодочнные станции;

- пляж;

- причалы;

- набережные;

и) объекты, предназначенные для содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Весьегонского муниципального округа.

- объект аварийно-спасательной службы.

- объект муниципальной пожарной охраны.

1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения Весьегонского муниципального округа. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Весьегонского муниципального округа

1.3.1. Расчетные показатели в области электроснабжения.

Для территории Весьегонского муниципального округа устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области электроснабжения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

При проектировании электроснабжения населенных пунктов определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003 и Положением о технической политике ОАО "ФСК ЕЭС" от 2.06.2006.

Укрупненные показатели электропотребления в населенных пунктах допускается принимать в соответствии с рекомендуемыми нормами электропотребления (приложение Л Свода правил СП 42.13330.2016).

Выбор системы напряжений распределения электроэнергии должен осуществляться на основе схемы перспективного развития сетей распределительного электросетевого комплекса (РСК) Тверской области с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок.

Напряжение электрических сетей населенных пунктов выбирается с учетом концепции их развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме.

При проектировании в сельских населенных пунктах следует предусматривать вариант перевода сетей при соответствующем технико-экономическом обосновании на напряжение 35 кВ.

При проектировании электроснабжения населенных пунктов необходимо учитывать требования к обеспечению его надежности в соответствии с перечнем основных электроприемников (по категориям), расположенных на проектируемых территориях.

К первой категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, нарушение функционирования особо важных элементов городского хозяйства.

Ко второй категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к нарушению нормальной деятельности значительного числа жителей.

К третьей категории относятся все остальные электроприемники, не подходящие под определение первой и второй категории.

К особой группе относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования.

Перечень основных электроприемников потребителей с их категорированием по надежности электроснабжения определяется в соответствии с требованиями приложения 2 РД 34.20.185-94.

Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности выполняется применительно к основной массе электроприемников проектируемой территории. При наличии на них отдельных электроприемников более высокой категории или особой группы первой категории проектирование электроснабжения обеспечивается необходимыми мерами по созданию требуемой надежности электроснабжения этих электроприемников.

Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно с увязкой между собой электроснабжающих сетей 35 - 110 кВ и выше и распределительных сетей 6 - 20 кВ с учетом всех потребителей населенных пунктов и прилегающих к ним районов. При этом рекомендуется предусматривать совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей независимо от их ведомственной принадлежности.

Для прохождения линий электропередачи в заданных направлениях выделяются специальные коммуникационные коридоры, которые учитывают интересы прокладки других инженерных коммуникаций с целью исключения или минимизации участков их взаимных пересечений.

Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий к общим сетям энергосистем производится в соответствии с требованиями НТП ЭПП-94 «Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования».

Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не допускается размещать на территории производственных зон, а также на территории производственных зон сельскохозяйственных предприятий.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы - территория вдоль трассы высоковольтной линии

Для вновь проектируемых ВЛ, допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях, м, от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20 - для ВЛ напряжением 330 кВ;

- 30 - для ВЛ напряжением 500 кВ;

Для ВЛ также устанавливаются охранные зоны:

- участки земли и пространства вдоль ВЛ, заключенные между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при неотклоненном их положении) на расстоянии, м:

-  2  - для ВЛ напряжением 1 кВ

- 10 - для ВЛ напряжением 1-20  кВ

- 15 - для ВЛ напряжением 35 кВ;

- 20 - для ВЛ напряжением 110 кВ;

- 25 - для ВЛ напряжением 150, 220 кВ;

- 30 - для ВЛ напряжением 330, 400, 500 кВ;

- зоны вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства над водой вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.

Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:

-для кабельных линий по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;

Для подводных кабельных линий должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.

Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей.

Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле на незастроенных территориях, должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий.

На территории населенных пунктов трансформаторные подстанции и распределительные устройства проектируются открытого и закрытого типа в соответствии с градостроительными требованиями ПУЭ и "Положения о технической политике ОАО "ФСК ЕЭС" от 02.06.2006.

Понизительные подстанции с трансформаторами, распределительные устройства и пункты перехода воздушных линий в кабельные, размещаемые на территории жилой застройки, следует проектировать закрытого типа.

В общественных зданиях разрешается проектирование встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций, в том числе комплектных трансформаторных подстанций, при условии соблюдения требований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований СП 31-110-2003.

В спальных корпусах различных организаций, в общеобразовательных и других образовательных организациях проектирование встроенных и пристроенных подстанций не допускается.

В жилых зданиях размещение встроенных и пристроенных подстанций разрешается только с использованием сухих или заполненных негорючим, экологически безопасным, жидким диэлектриком трансформаторов и при условии соблюдения требований санитарных норм по уровням звукового давления, вибрации, воздействию электрических и магнитных полей вне помещений подстанции.

Проектирование новых подстанций открытого типа в районах массового жилищного строительства и в существующих жилых районах запрещается.

На существующих подстанциях открытого типа следует осуществлять шумозащитные мероприятия, обеспечивающие снижение уровня шума в жилых и культурно-бытовых зданиях до нормативного, и мероприятия по защите населения от электромагнитного влияния.

Размещение трансформаторных подстанций на производственной территории, а также выбор типа, мощности и других характеристик подстанций следует проектировать при соответствующей инженерной подготовке (в зависимости от местных условий) в соответствии с требованиями ПУЭ, требованиями экологической и пожарной безопасности с учетом значений и характера электрических нагрузок, архитектурно-строительных и эксплуатационных требований, условий окружающей среды.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

На подходах к подстанции, распределительным и переходным пунктам следует предусматривать технические коридоры и полосы для ввода и вывода кабельных и воздушных линий. Размеры земельных участков для пунктов перехода воздушных линий в кабельные следует принимать не более 0,1 га.

Размеры земельных участков, отводимых для закрытых понизительных подстанций, включая распределительные и комплектные устройства напряжением 110-220 кВ, устанавливаются в соответствии с требованиями СН 465-74, но не более 0,6 га.

Территория подстанции должна быть ограждена. Ограждение может не предусматриваться для закрытых подстанций при условии установки отбойных тумб в местах возможного наезда транспорта.

Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до зданий и сооружений в производственной зоне следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-89-80*.

Проектирование систем электроснабжения на территориях, подверженных опасным инженерно-геологическим и гидрологическим процессам следует осуществлять в соответствии с требованиями ПУЭ.

1.3.2. Расчетные показатели в области теплоснабжения.

Теплоснабжение Весьегонского муниципального округа следует предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения с учетом экономически обоснованных по энергосбережению при оптимальном сочетании и децентрализованных источников теплоснабжения. Энергогенерирующие сооружения и устройства, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных или коммунальных зон.

Котельные, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных зон. В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также однодвухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение предусматривается от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарногигиенических, а также противопожарных требований.

Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать по таблице

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков котельных, га, работающих |
| --- | --- |
|  | На твердом топливе | На газомазутном топливе |
| До 5 От 5 " 10 (от 6 до 12) Св. 10 " 50 (св. 12 до 58) " 50 " 100 (" 58 " 116) " 100 " 200 (" 116 " 233) " 200 " 400 (" 233 " 466) | До 5 1,0 2,0 3,0 3,7 4,3 | 0,7 1,0 1,5 2,5 3,0 3,5 |

Примечания.

1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20%.

2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по СП 124.13330.2012.

3. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. При размещении котельных на других видах топлива площадь участка определяется заданием на проектирование, в том числе с учетом требований СП 89.13330, ГОСТ Р 55006.

1.3.3. Расчетные показатели в области газоснабжения.

Для территории Весьегонского муниципального округа устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области газоснабжения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, ПБ 12-529-03 на основе схем газоснабжения в целях обеспечения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, предусматриваемого программой газификации Тверской области.

Ширина полосы отвода земель и площадь земельных участков для строительства магистральных газопроводов определяются в соответствии с требованиями СН 452-73.

Размещение магистральных газопроводов по территории населенных пунктов не допускается.

Санитарные разрывы от магистральных газопроводов определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа приведена в таблице:

| Классификация газопроводов по давлению | Вид транспортируемого газа | Рабочее давление в газопроводе, МПа |
| --- | --- | --- |
| Высокого | I категории | Природный | Св. 0,6 до 1,2 включительно |
|  |  | СУГ <*> | Св. 0,6 до 1,6 включительно |
|  | Iа категории | Природный | Св. 1,2 на территории ТЭЦ к ГТУ и ПГУ |
|  | II категории | Природный и СУГ | Св. 0,3 до 0,6 включительно |
| Среднего | Природный и СУГ | Св. 0,005 до 0,3 включительно |
| Низкого | Природный и СУГ | До 0,005 включительно |

<*> СУГ - сжиженный углеводородный газ.

При проектировании давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующими установками для потребителей не должно превышать следующих значений, МПа:

- производственные здания, в которых величина давления газа обусловлена требованиями производства - 1,2;

- производственные здания прочие - 0,6;

- бытовые здания промышленных предприятий отдельно стоящие, пристроенные к производственным зданиям и встроенные в эти здания - 0,3;

- административные здания - 0,005;

- котельные:

- отдельно стоящие на территории производственных предприятий - 1,2;

- то же, на территории населенных пунктов - 0,6;

- пристроенные, встроенные и крышные производственных зданий - 0,6;

- пристроенные, встроенные и крышные общественных, административных и бытовых зданий - 0,3;

- пристроенные, встроенные и крышные жилых зданий - 0,005;

- общественные здания (кроме зданий, в которых установка газового оборудования не допускается) и складские - 0,005;

- жилые здания - 0,003.

Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в необходимом объеме и требуемых параметрах.

Для неотключаемых потребителей газа, перечень которых утверждается в установленном порядке, имеющих преимущественное право пользования газом в качестве топлива и поставки газа которым не подлежат ограничению или прекращению, должна быть обеспечена бесперебойная подача газа путем закольцевания газопроводов или другими способами.

Расходы газа потребителями следует определять:

- для промышленных предприятий по опросным листам действующих предприятий, проектам новых и реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям;

- для существующего жилищно-коммунального сектора в соответствии со СНиП 2.04.08-87*.

При проектировании укрупненный показатель потребления газа, куб. м/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м) допускается принимать:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 18;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения (в сельских населенных пунктах) - 220.

Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции (ГНС) должны размещаться за пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий.

Размеры земельных участков ГНС в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:

- 10 тыс. т/год - 6;

- 20 тыс. т/год - 7;

- 40 тыс. т/год - 8.

Площадку для размещения ГНС следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения противопожарной полосы шириной 10 м и минимальных расстояний до лесных массивов в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Расстояния от ограждений ГРС, до зданий и сооружений принимаются в зависимости от класса входного газопровода:

- от ГГРП с входным давлением Р = 1,2 МПа, при условии прокладки газопровода по территории городских населенных пунктов - 15 м;

| Противопожарные расстояния от газопроводов и иных объектов газораспределительной сети до соседних объектов определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и указаны в таблице: Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ШРП, МПа | Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих ШРП по горизонтали, м, до |
| --- | --- |
|  | Зданий и сооружений | Железнодорожных путей (до ближайшего рельса) | автомобильных дорог (до обочины) | Воздушных Линий электропередачи |
| До 0,6 | 10 | 10 | 5 | не менее 1,5 высоты опоры |
| Свыше 0,6 до 1,2 | 15 | 15 | 8 |  |

Примечания:

1. Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке - от ограждения.

2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.

3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.

Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий детских учреждений, больниц, общеобразовательных организаций, санаториев, общественных, административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей запрещается (в редакции Постановления Правительства Тверской области от 23.05.2014 № 254-пп)

В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше среднего давления диаметром до 100 мм по стенам одного жилого здания не ниже III степени огнестойкости класса С0 и на расстоянии до кровли не менее 0,2 м.

Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий А и Б, за исключением зданий ГРП.

Газораспределительные сети, резервуарные и баллонные установки, газонаполнительные станции и другие объекты сжиженного углеводородного газа должны проектироваться и сооружаться в соответствии с требованиями нормативных документов в области промышленной безопасности.

Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, определяются Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.

На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей запрещается:

- возводить объекты жилого, общественно-делового и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- устраивать погреба, обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

- открывать калитки и двери ГРП и других зданий газораспределительной сети, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка, и обработка почвы на глубину более 0,3 м осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Газораспределительные системы населенных пунктов с населением более 100 тысяч человек должны быть оснащены автоматизированными системами дистанционного управления технологическим процессом распределения газа и коммерческого учета потребления газа (АСУ ТП РГ). Для населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек решение об оснащении газораспределительных систем АСУ ТП РГ принимается эксплуатирующими организациями или заказчиком.

Для теплоснабжения и горячего водоснабжения многоэтажных жилых зданий и сооружений допускается проектирование теплогенераторов с закрытой камерой сгорания. Установка теплогенераторов осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003, СНиП 42-01-2002, СП 41-108-2004, СП 42-101-2003.

Отвод продуктов сгорания должен осуществляться через вертикальные дымоходы. Выброс дыма при этом следует выполнять выше кровли здания.

Прямой выброс продуктов сгорания через наружные конструкции зданий не допускается.

Проектирование газораспределительных систем на территориях, подверженных опасным инженерно-геологическим и гидрологическим процессам следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003, СНиП 2.01.09-91.

1.3.4. Расчетные показатели в области водоснабжения.

Проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих инженерных сетей следует осуществлять на основе программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры территорий.

Проектирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации городов и других населенных пунктов следует проводить в соответствии с требованиями СП 31.13330, СП 32.13330 с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований. Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации.

В жилых зонах, не обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией, размещение многоэтажных жилых домов не допускается.

Выбор источников хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо осуществлять в соответствии с санитарными требованиями, а также с учетом норм радиационной безопасности при положительном заключении органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора по выбору площадки.

Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения и водоотведения населения в таблице:

| № п/п | Степень благоустройства | Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, куб. м/мес. на чел. | Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, куб. м/мес. на чел. | Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению *, куб. м/мес. на чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение из водоразборных колонок | 0,91 | - | 0,91 |
| 2 | Централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна длиной 1650-1700 оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз | 4,04 | 2,86 | 6,90 |
| 3 | Централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна длиной 1500-1550 оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз | 3,99 | 2,8 | 6,79 |
| 4 | Централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна сидячая длиной 1200 оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз | 3,94 | 2,75 | 6,69 |
| 5 | Централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, оборудование: душ, мойка кухонная, раковина, унитаз | 3,61 | 2,43 | 6,04 |
| 6 | Централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, оборудование: мойка кухонная, раковина, унитаз | 2,11 | 0,92 | 3,03 |
| 7 | Централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, оборудование: мойка кухонная, раковина | 1,59 | 0,92 | 2,51 |
| 8 | Общежития (жилые дома, построенные по типу общежитий) с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 2,63 | 1,8 | 4,43 |
| 9 | Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна длиной 1650-1700 оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз | 6,9 | - | 6,9 |
| 10 | Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна длиной 1500-1550 оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз | 6,79 | - | 6,79 |
| 11 | Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна сидячая длиной 1200 оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз | 6,69 | - | 6,69 |
| 12 | Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: душ, мойка кухонная, раковина, унитаз | 6,04 | - | 6,04 |
| 13 | Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: мойка кухонная, раковина, унитаз | 3,03 | - | 3,03 |
| 14 | Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: мойка кухонная, раковина | 2,51 | - | 2,51 |
| 15 | Общежития (жилые дома, построенные по типу общежитий) с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | 4,43 | - | 4,43 |

Примечания:

1. (*) Водоотведение от индивидуальных жилых домов допускается индивидуальное в локальные очистные сооружения, септики, выгреба.

Размеры земельных участков для станций очистки воды:

| № п/п | Тип станции (в зависимости от производительности) * | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 0,1 тыс. куб. м. | 0,1 |
| 2 | свыше 0,1 до 0,2 тыс. куб. м. | 0,25 |
| 3 | свыше 0,2 до 0,4 тыс. куб. м. | 0,4 |
| 4 | свыше 0,4 до 0,8 тыс. куб. м. | 1 |
| 5 | свыше 0,8 до 12 тыс. куб. м. | 1 - 2 |

Примечания:

1. (*) Показатели следует принимать по проекту, согласно СП 42.13330.2016, но не более указанных в таблице.

Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации:

| № п/п | Тип очистных сооружений канализации (в зависимости от производительности) | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 0,7 тыс. куб. м. | 0,5 |
| 2 | св. 0,7 до 17 тыс. куб. м. | 4 |
| 3 | св. 17 до 40 тыс. куб. м. | 6 |

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений (показатели территориальной доступности):

| Инженерные сети | До фундаментов зданий и сооружений | До фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | До бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | До наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | До фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 1 кВ наружного освещения | св. 1 до 35 кВ | св. 35 до 110 кВ и выше |
| Водопровод | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая) | 3 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 1 | 0,5* | 5* | 10* |
| Каналы, коммуникационные тоннели | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3* |

Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности, тыс. м /сут, следует принимать по проекту, га, но не более указанных в п.12.4 СП 42.13330.2016.

1.3.5. Расчетные показатели в области водоотведения.

Хозбытовая канализация.

Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более указанных в таблице:

| № п/п | Тип очистных сооружений канализации (в зависимости от производительности) | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 0,7 тыс. куб. м. | 0,5 |
| 2 | св. 0,7 до 17 тыс. куб. м. | 4 |
| 3 | св. 17 до 40 тыс. куб. м. | 6 |

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений (показатели территориальной доступности):

| Инженерные сети | До фундаментов зданий и сооружений | До фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | До бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | До наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | До фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 1 кВ наружного освещения | св. 1 до 35 кВ | св. 35 до 110 кВ и выше |
| Водопровод | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая) | 3 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 1 | 0,5* | 5* | 10* |
| Каналы, коммуникационные тоннели | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3* |

Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 32.13330. При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать по согласованию с местными органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора сливные станции.

Размещение сливных станций следует предусматривать в соответствии с СП 32.13330, а их санитарно-защитные зоны принимать по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

Дождевая канализация.

Проектирование дождевой канализации следует осуществлять на основании СП 32.13330 и СанПиН 2.1.5.980. Для определения размеров отводящих труб и водосточных каналов необходимо учитывать расчетный максимальный расход дождевой воды, поступающей в сеть. Этот расход зависит от принятой расчетной интенсивности дождя, его продолжительности, коэффициента стока и площади водосбора.

На территории городских населенных пунктов следует применять закрытую систему водоотвода. Применение открытых водоотводящих устройств допускается в средних и малых городах, сельских населенных пунктах, на парковых территориях с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами. В пешеходной зоне и внутридворовых проездах многоэтажной застройки городских и сельских поселений допускается использование лотков с малой площадью поперечного сечения (не более 200 200 мм (ширина глубина)), перекрытых дождеприемной решеткой, подбираемой в зависимости от возможной динамической нагрузки.

Использование открытых лотков без решеток (глубиной не более 55 мм) допускается в пешеходной зоне при условии их плавного сопряжения с остальным покрытием. Расчетные расходы лотков должны быть рассчитаны согласно требованиям пункта 7.1.10 СП 32.13330.2018. Расчетные расходы городских сточных вод, гидравлический расчет канализационных сетей, удельные расходы, коэффициенты неравномерности и расчетные расходы сточных вод объектов и сооружений определяются в соответствии с требованиями СП 32.13330 и инженерными гидрологическими расчетами по определению гидрологических характеристик для обоснования инженерной защиты территорий. Допускается применение открытых водоотводящих устройств в виде кюветных лотков на городских дорогах и в районах малоэтажного строительства. Открытая дождевая канализация состоит из лотков и канав разного размера с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций. Дождеприемники при этом не устраивают.

Очистку поверхностных вод с территории городов следует осуществлять на локальных или групповых очистных сооружениях различного типа. Расчетный расход дождевого стока, направляемого на очистку, следует определять при периоде однократного превышения интенсивности предельного дождя 0,05-0,1 года. Поверхностный сток с территории промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др., а также с особо загрязненных участков, расположенных на территориях жилых и общественно-деловых зон (загрязненных токсичными веществами органического и неорганического происхождения), должен подвергаться очистке на локальных (самостоятельных) очистных сооружениях с повторным использованием очищенных вод на производственные нужды по замкнутым циклам.

К отведению поверхностного стока с промышленных и жилых территорий в водные объекты предъявляются такие же требования, как и к сточным водам (СанПиН 2.1.5.980). Для ориентировочных расчетов суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения с территорий жилых и общественно-деловых зон городов, принимается в зависимости от структурной части территории.

Поддержание поверхностных и подземных вод в состоянии, соответствующем требованиям водного законодательства обеспечивается путем установления и соблюдения нормативов допустимого воздействия на водные объекты. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты разрабатываются на основании предельно допустимых концентраций химических веществ, радиоактивных веществ, микроорганизмов и других показателей качества воды в водных объектах. Количество веществ и микроорганизмов, содержащихся в сбросах сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, не должно превышать установленные нормативы допустимого воздействия на водные объекты. Качество очистки поверхностных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.5.980 и категории водопользования водоема. Санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

1.3.6. Расчетные показатели в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах  Весьегонского муниципального округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них.

Для территории Весьегонского муниципального округа устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа с твердым покрытие, с твердым покрытием 75% общей протяженности автомобильных дорог местного значения, остальные автомобильные дроги - 35% могут иметь ПГС покрытие. Не менее 2-х автобусных остановок для автобусов, движущихся в противоположных направлениях, смешенных по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов

Автобусные остановки вне пределов населенных пунктов следует располагать на прямых участках дорог или на кривых радиусами в плане не менее 1000 м для дорог I и II категорий, 600 м для дорог III категории и 400 м для дорог категорий IV и V и при продольных уклонах не более 40%. При этом должны быть обеспечены нормы видимости для дорог соответствующих категорий.

На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены сооружения для технического осмотра автомобилей и пункты торговли.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов не устанавливаются

| Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Автозаправочные станции Станции техобслуживания Автобусные остановки: -на дорогах III категории -на дорогах IV-Vкатегорий Площадки для отдыха: -на дорогах III категории -на дорогах IV-Vкатегорий | 1 колонка на 1200 авто 1 пост на 200 авто. Не устанавливается Не устанавливается | Между АЗС - 30-60 км Между СТО - 80-250 км Между остановками - 3 км Между остановками - 1,5 км Между площадками - 25 км Между площадками - 45 км |

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорого местного значения  муниципального округа вне границ населенных пунктов приведены в таблице:

| Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов (плотность сети) | 320 км/1000км2 | Не нормируется |

Населенные пункты, территории садоводческих объединений граждан, зоны инженерной, транспортной инфраструктуры, зоны производственного использования, зоны рекреационного и специального назначения должны быть обеспечены подъездными дорогами.

Территории населенных пунктов (частей населенных пунктов) с количеством жителей 50 человек и более, территории садоводческих объединений граждан с количеством земельных участков 50 и более должны обеспечиваться не менее чем двумя подъездными дорогами.

Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе УДС следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы.

В зависимости от величины и планировочной структуры городов, объемов движения указанные основные категории улиц и дорог дополняются или применяется их неполный состав.

В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается предусматривать устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта и пешеходов.

В исторических городах следует предусматривать исключение или сокращение объемов движения наземного транспорта через территорию исторического ядра общегородского центра:

- устройство обходных магистральных улиц, улиц с ограниченным движением транспорта, пешеходных улиц и зон;

- размещение стоянок автомобилей по периметру этого ядра.

Велодорожки как отдельный вид транспортного проезда необходимо проектировать в виде системы, включающей в себя обособленное прохождение, или по УДС.

Расчетные параметры улиц и дорог крупных и больших городов следует принимать по таблице 11.2. СП 42.13330.2016. СНиП 2.07.01-89*.

Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарногигиенических требований и требований гражданской обороны.

Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог - 50-100; магистральных улиц - 40-100; улиц и дорог местного значения 15-30.

Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги.

При проектировании объектов нового строительства на незастроенной территории рекомендуется принимать максимальные значения расчетной скорости. При проектировании объектов реконструкции или в условиях сложного рельефа с большими перепадами высот в сложившейся застройке на основании техникоэкономического обоснования могут приниматься меньшие из указанных значений расчетных скоростей в зависимости от ограничений, налагаемых соответственно прилегающей застройкой и рельефом. Разрешенную скорость движения следует устанавливать на 10 км/ч ниже расчетной.

При назначении ширины проезжей части 10 полос движения минимальное расстояние между транспортными развязками необходимо увеличить в 1,2 раза.

Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных улицах и дорогах в больших, крупных и крупнейших городах допускается предусматривать выделенную полосу шириной 3,75 м.

В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.

В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

При поэтапном достижении расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов необходимо резервирование территории и подземного пространства для перспективного строительства.

При проектировании магистральных дорог необходимо обеспечивать свободную от препятствий зону вдоль дороги (за исключением технических средств организации дорожного движения, устанавливаемых по ГОСТ Р 52289); размер такой зоны следует принимать в зависимости от расчетной скорости с учетом стесненности условий.

Расчетные параметры улиц и дорог для средних и малых городов следует принимать по таблице 11.2а. СП 42.13330.2016. СНиП 2.07.01-89*.

Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: городских дорог -15-30; улиц общегородского значения - 30-50; улиц и дорог районного значения - 15-30; местного значения - 10-20.

В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.

В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

Классификацию и расчетные параметры улиц и дорог сельских населенных пунктов следует принимать по таблицам 11.3 и 11.4. СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*.

В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог в соответствии с СП 4.13130 следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Проектирование парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек следует осуществлять в соответствии с характеристиками, приведенными в таблицах 11.5 и 11.6. СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*. Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

Расчетные показатели обеспеченности населения Весьегонского муниципального округа объектами, предназначенными для осуществления дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения:

| № п/п | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС | 1 колонка на 1200 автомобилей | Частота размещения (расстояние между АЗС) 30 км |
| 2 | Станции технического обслуживания | 1 пост на 200 автомобилей | Частота размещения (расстояние между станциями) 80 км |

Для размещения сооружений и устройств для хранения транспортных средств на территории муниципального образования следует предусматривать:

- объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения городского округа, расположенные вблизи от мест проживания;

- объекты для парковки легковых автомобилей населения городского округа при поездках с различными целями.

Расчетные показатели обеспеченности населения машино-местами на объектах хранения легковых автомобилей постоянного населения муниципального округа представлены в таблице:

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов по уровню комфорта |
| 1 | - стоянка для постоянного хранения | высококомфортный | 2,5 машино-мест на 1 квартиру | пешеходная доступность в зоне новой жилой застройки 800 м |
|  |  | комфортный | 2,0 машино-мест на 1 квартиру |  |
|  |  | массовый | 1,5 машино-мест на 1 квартиру | пешеходная доступность в районах реконструкции 1500 м |
|  |  | социальный | 0,8 машино-мест на 1 квартиру |  |
|  |  | специализированный | 1 машино-место на 1 квартиру |  |
| 2 | - гостевые парковки | высококомфортный | 0,75 машино-мест на 1 квартиру | пешеходная доступность 100 м |
|  |  | комфортный | 0,63 машино-мест на 1 квартиру |  |
|  |  | массовый | 0,35 машино-мест на 1 квартиру |  |
|  |  | социальный | 0,16 машино-мест на 1 квартиру |  |
|  |  | специализированный | 0,25 машино-мест на 1 квартиру |  |
| Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. |
| 1 | Учреждения, органы местного самоуправления | 1машино-место на 200-220 м2 общей площади | пешеходная доступность 250 м |
| 2 | Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций | 1машино-место на 100-120 м2 общей площади | пешеходная доступность 250 м |
| 3 | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | 1 машино-место на 50-60 м2 общей площади | пешеходная доступность 250 м |
| 4 | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения: - с операционными залами | 1 машино-место на 30-35 м2 общей площади | пешеходная доступность 250 м |
|  | - без операционных залов | 1 машино-место на 55-60 м2 общей площади |  |
| 5 | Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения | 1 машино-место на 2-3 преподавателей, занятых в одну смену | пешеходная доступность 250 м |
| 6 | Дошкольные образовательные учреждения | по заданию на проектирование, но не менее 2 машино-мест на 1 объект | пешеходная доступность 250 м |
| 7 | Школы | по заданию на проектирование, но не менее 2 машино-мест на 1 объект | пешеходная доступность 250 м |
| 8 | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | 1 машино-место на 20-25 м2 общей площади | пешеходная доступность 250 м |
| 9 | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | 1 машино-мест на 6-8 работающих в двух смежных сменах | пешеходная доступность 250 м |
| 10 | Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | 140 – 160 машино-мест на 1000 чел., работающих в двух смежных сменах | пешеходная доступность 250 м |
| 11 | Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | 1 машино-место на 30-35 м2 общей площади | пешеходная доступность 150 м |
| 12 | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | 15 машино-мест на 100 м2 торговой площади | пешеходная доступность 250 м |
| 13 | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | 10 машино-мест на 100 м2 торговой площади | пешеходная доступность 250 м |
| 14 | Магазины шаговой доступности продовольственной и непродовольственной групп размещающиеся в первых этажах жилых домов или в жилой группе | 1 машино-место на 40-50 м2 общей площади | пешеходная доступность 250 м |
| 15 | Рынки постоянные: - универсальные и непродовольственные | 1 машино-место на 30-40 м2 общей площади | пешеходная доступность 250 м |
|  | - продовольственные и сельскохозяйственные | 1 машино-место на 40-50 м2 общей площади | пешеходная доступность 250 м |
| 16 | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | 1 машино-место на 4-5 посадочных мест | пешеходная доступность 250 м |
| 17 | Объекты коммунально-бытового обслуживания: - бани | 1 машино-место на 5-6 единовременных посетителей | пешеходная доступность 250 м |
|  | - ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | 1 машино-место на 10-15 м2 общей площади | пешеходная доступность 250 м |
|  | - салоны ритуальных услуг | 1 машино-место на 20-25 м2 общей площади | пешеходная доступность 250 м |
|  | - химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | 1 машино-место на рабочее место приемщика | пешеходная доступность 250 м |
| 18 | Гостиницы - высшей категории (4-5 <*>) - другие | 1 машино-место на: 3-4 номера 5-6 номеров | пешеходная доступность 250 м |
| 19 | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | 1 машино-место на 6-8 единовременные посетители | пешеходная доступность 250 м |
| 20 | Кладбища | 1 машино-место на 3-5 единовременных посетителей (но не менее 50 машино-мест) | пешеходная доступность 250 м |
| 21 | Театры, концертные залы: - городского значения (1-й уровень комфорта) | 1 машино-место на 4-7 зрительских места | пешеходная доступность 250 м |
|  | - другие театры и концертные залы (2-й уровень комфорта) и конференц-залы | 1 машино-место на 15-20 зрительских мест | пешеходная доступность 250 м |
| 22 | Киноцентры и кинотеатры: - городского значения (1-й уровень комфорта) | 1 машино-место на 8-12 зрительских мест | пешеходная доступность 250 м |
|  | - другие (2-й уровень комфорта) | 1 машино-место на 15-25 зрительских мест | пешеходная доступность 250 м |
| 23 | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | 1 машино-место на 6-8 постоянных мест | пешеходная доступность 250 м |
| 24 | Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) | 1 машино-место на 8-10 единовременных посетителей (но не менее 10 на объект) | пешеходная доступность 250 м |
| 25 | Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | 1 машино-место на 4-7 единовременных посетителей | пешеходная доступность 250 м |
| 26 | Медицинские организации городского, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.) | 5-7 машино-мест на 100 сотрудников | пешеходная доступность 250 м |
|  |  | 5 машино-мест на 100 коек |  |
| 27 | Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в т.ч. амбулатории) | 5-7 машино-мест на 100 сотрудников | пешеходная доступность 250 м |
|  |  | 2-3 машино-мест на 100 посещений |  |
| 28 | Интернаты и пансионаты для престарелых и инвалидов | 1 машино-место на 20-30 коек | пешеходная доступность 250 м |
| 29 | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | 1 машино-место на 25-30 мест на трибунах | пешеходная доступность 400 м |
| 30 | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы) | 1 машино-место на 25-35 м2 общей площади | пешеходная доступность 250 м |
| 31 | Тренажерные залы площадью 150 - 500 м2 | 1 машино-место на 8-10 единовременных посетителей | пешеходная доступность 250 м |
| 32 | Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) | 1 машино-место на 3-4 единовременных посетителя | пешеходная доступность 250 м |
| 33 | Бассейны | 1 машино-место на 5-7 единовременных посетителей | пешеходная доступность 250 м |
| 34 | Автостанции | 1 машино-место на 10-15 пассажиров в час пик | пешеходная доступность 150 м |
| 35 | Парки и пляжи в зонах отдыха | 15-20 машино-мест на 100 единовременных посетителей | пешеходная доступность 400 м |
| 36 | Лесопарки и заповедники | 7-10 машино-мест на 100 единовременных посетителей | пешеходная доступность 400 м |
| 37 | Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | 10-15 машино-мест на 100 единовременных посетителей | пешеходная доступность 400 м |
| 38 | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 3-5 машино-мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | пешеходная доступность 400 м |

Сооружения для постоянного хранения легковых автомобилей всех категорий следует проектировать:

- на территориях производственных зон, на территориях защитных зон между полосами отвода железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных предприятий и железных дорог;

- на территориях жилых районов и микрорайонов (кварталов) – на территориях коммунального и общественного назначения, на участках с резким перепадом рельефа, овражистых территориях, территориях транспортных сооружений, в подземном пространстве – под участками газонов, спортивных сооружений, под проездами, автостоянками.

Автостоянки (открытые площадки) для хранения легковых автомобилей, принадлежащих постоянному населению населенного пункта, целесообразно временно размещать на участках, резервируемых для перспективного строительства объектов и сооружений различного функционального назначения, включая многоярусные механизированные автостоянки. Сооружения для хранения легковых автомобилей, принадлежащих постоянным жителям муниципального округа (вместимостью, как правило, не более 500 машино-мест), допускается размещать на территориях жилых кварталов при условии соблюдения действующих государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Наземные автостоянки вместимостью более 500 машино-мест следует размещать на территориях производственных и коммунально-складских зон.

Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых районах, микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения санитарных разрывов (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

При строительстве или реконструкции объектов капитального строительства, предназначенных для размещения дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, необходимо предусматривать парковочные карманы для кратковременного паркования автотранспортных средств (родители детей, посещающих учреждение).

Требуемое для объекта количество машино-мест, установленное расчетом, следует размещать в пределах участка, отведенного под застройку этого объекта. Не допускается использовать для этих целей улично-дорожную сеть (включая проезжую часть, тротуары, полосы озеленения и другие элементы), а также участки, выделяемые застройщику под компенсационное благоустройство.

Дополнительно к местам постоянного хранения автотранспорта должны быть предусмотрены места для временного хранения автомобилей («гостевых парковок») – 25-30% от расчетного количества мест постоянного хранения.

На территории Весьегонского муниципального округа должна быть разработана схема размещения сооружений для хранения легковых автомобилей. На основе разработанной схемы в проектах планировки, застройки и реконструкции жилых территорий сооружения для хранения и парковки легковых автомобилей следует размещать с учетом функционально-планировочного решения территории и особенностей застройки (существующей и проектируемой) жилого района, микрорайона, жилой группы, участка.

Потребность в территории для хранения автотранспорта определяется исходя из способа хранения (наземная площадка или специализированные здания/сооружения), типа (встроенный, отдельно стоящий) и числа уровней зданий (сооружений). В случае, если территория для постоянного или временного хранения автотранспорта не выделяется (не резервируется) в составе территорий жилой застройки, то места хранения автомобилей должны быть предусмотрены в подземной и надземной частях жилых зданий, пристраиваться к зданиям другого функционального назначения или встраиваться в них.

Сооружения для хранения легковых автомобилей постоянного населения населенного пункта следует размещать в радиусе доступности 250 – 300 м от мест жительства автовладельцев, но не более чем в 800 м. Допускается увеличивать дальность подходов к сооружениям хранения легковых автомобилей для жителей кварталов с сохраняемой застройкой до 1500 м.

Удельный показатель территории, требуемой под сооружения для постоянного хранения легковых автомобилей, следует 8,2 кв. м/чел. на расчетный срок 2025 г.

Организация транспортного обслуживания населения в границах Весьегонского муниципального округа.

Затраты времени в городских населенных пунктах на передвижение от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся (в один конец) не должны превышать для городских населенных пунктов с населением:

- 250 тыс. чел. - 35 мин;

- 100 тыс. чел. и менее - 30 мин.

Для ежедневно приезжающих на работу в город-центр из других населенных пунктов указанные нормы затрат времени допускается увеличивать, но не более чем в два раза.

Расчетные показатели обеспеченности населения муниципального округа остановками общественного транспорта на автомобильных дорогах местного значения:

| № п/п | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остановки общественного транспорта в границах населенного пункта | Частота размещения остановок общественного транспорта (расстояние между остановками) 400 м | Пешеходная доступность до ближайшей остановки от зданий и сооружений 500 м |
| 2 | Автобусные остановки на дорогах: - III категории - IV-V категорий | Частота размещения остановок общественного транспорта (расстояние между остановками), км 3 1,5 | Пешеходная доступность до ближайшей остановки от зданий и сооружений не нормируется |

1.3.7. Расчетные показатели в области образования.

| Наименование объектов | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | По городским населенным пунктам - 60 мест на 1000 жителей; По сельским населенным пунктам - 40 мест на 1000 жителей; | По городским населенным пунктам -300 м; По сельским населенным пунктам -500м |
| Общеобразовательные организации | По городским населенным пунктам - 100 мест на 1000 жителей; По сельским населенным пунктам - 80 мест на 1000 жителей; | По городским населенным пунктам -500 м; По сельским населенным пунктам -не более 30 мин на автобусе |
| Пришкольный интернат | 10% мест от общей вместимости общеобразовательной организации | Не устанавливается |
| Организации дополнительного образования детей: художественные, музыкальные и др.школы | 75 мест на 100 человек в возрасте от 5 до 18 лет | Транспортная доступность 30 мин |
| Организации среднего профессионального образования | 500 мест на 1000 человек, окончивших обучение по программам основного общего и среднего общего образования | Транспортная доступность 30 мин. |

Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям с классами начального общего образования не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат.

Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Остановка транспорта должна быть оборудована навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, иметь твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

1.3.8. Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта.

Расчетные показатели для объектов местного значения в области физической культуры и спорта установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения муниципального округа,  а также документов стратегического планирования муниципального образования, с учетом Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденных Приказом  Министерства спорта Российской Федерации от 25.05.2016 г. № 586.

Для территории Весьегонского муниципального округа устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности  таких объектов:

| № п/п | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плоскостные объекты для занятия легкой атлетикой (спортивные ядра) | Единовременная пропускная способность 50 человек на 1 000 жителей | Радиус обслуживания в жилой застройке 1500 м |
|  |  | Площадь объекта определяется по заданию на проектирование с учетом СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Правила проектирования» |  |
| 2 | Многофункциональные спортивные площадки | Единовременная пропускная способность 167 человек на 1 000 жителей | Радиус обслуживания в жилой застройке 1500 м |
|  |  | Площадь объекта определяется по заданию на проектирование с учетом СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Правила проектирования» |  |
| 3 | Универсальные поля для игр на траве (футбол, хоккей на траве и пр.) в том числе стадионы | Единовременная пропускная способность 287 человек на 1 000 жителей | Радиус обслуживания в жилой застройке 1500 м |
|  |  | Площадь объекта определяется по заданию на проектирование с учетом СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Правила проектирования» |  |
| 4 | Универсальная площадка для физкультурно-оздоровительных занятий | Площадь 70 м2 на 1 000 жителей | Радиус обслуживания в жилой застройке 500 м |
| 5 | Ледовые катки и конькобежные дорожки | Единовременная пропускная способность 227 человек на 1 000 жителей | Радиус обслуживания в жилой застройке 1500 м |
|  |  | Площадь объекта определяется по заданию на проектирование с учетом СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Правила проектирования» |  |

Примечания:

1. Единовременная пропускная способность (ЕПС) согласно указаниям Министерства спорта РФ, определяется как отношение суммы планово-расчетных показателей количества занимающихся по возможным на объекте видам спорта к количеству таких видов спорта;

2. При проектировании объекта спорта специализированного направления (для отдельного вида спорта) необходимо уточнять расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденными Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25.05.2016 г. № 586;

3. При формировании новых объектов необходимо предусматривать среднюю техническую загруженность объекта спорта на уровне 0,7 (коэффициент загруженности – 70%).

Расчетные показатели для крытых спортивных сооружений:

| № п/п | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Универсальные спортивные залы | Единовременная пропускная способность 142 человек на 1 000 жителей | Радиус обслуживания в жилой застройке 1500 м |
|  |  | Площадь 16,4 м2 на 1 человека |  |
| 2 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, с параметрами: | Единовременная пропускная способность | Радиус обслуживания в жилой застройке 500 м |
|  | 24 х 12 м. | 35 единовременно занимающихся |  |
|  | 18 х 12 м. | 25 единовременно занимающихся |  |
|  | 12 х 6 м. | 12 единовременно занимающихся |  |
| 3 | Крытые спортивные объекты с искусственным льдом (универсальные ледовые катки для занятий массовым и фигурным катанием, хоккеем) | Единовременная пропускная способность 370 человек на 1 000 жителей | Радиус обслуживания в жилой застройке 1500 м |
|  |  |  | Транспортная доступность 15 мин. |
| 4 | Плавательные бассейны (общие ванны) | Единовременная пропускная способность 132 человека на 1 000 жителей | Радиус обслуживания в жилой застройке 1500 м |
|  |  | Площадь зеркала воды 65 м2 на 1 000 жителей | Транспортная доступность 15 мин. |
| 5 | Плавательные бассейны (ванны для физкультурно-оздоровительных занятий и обучения плаванию) | Единовременная пропускная способность 160 человек на 1 000 жителей | Радиус обслуживания в жилой застройке 1500 м |
|  |  |  | Транспортная доступность 15 мин. |
| 6 | Дома спорта, спортивные центры | Не менее 1 объекта | Транспортная доступность не более 45 мин. |
| 7 | Детско-юношеская спортивная школа | Не менее 1 объекта | Пешеходно-транспортная доступность не более 45 мин. |

1.3.9. Расчетные показатели в области участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов.

Для территории Весьегонского муниципального округа устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области сбора, сортировки  твердых коммунальных отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности  таких объектов.

| Наименование объектов | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Здания и сооружения (комплексы) по сортировке твердых коммунальных отходов Площадки для контейнеров по сбору (раздельному сбору) твердых коммунальных отходов) | Не менее 1 объекта В каждом населенном пункте | Транспортная доступность не более 90 мин Не далее 100 м от жилых домов |  |

Нормы накопления коммунальных отходов следует принимать на основании свода правил СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* (приложение К).

1.3.10. Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения Весьегонского муниципального округа.

Расчетные показатели для объектов местного значения в области культуры и искусства установлены в соответствии с полномочиями муниципального округа в указанной сфере в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения муниципального округа, с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 № Р-965.

Учреждения, организации и предприятия обслуживания населенных пунктов, входящих в состав Весьегонского муниципального округа следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу сельских поселений. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки и обеспечивая доступность этих площадок и мобильных учреждений для маломобильных групп населения.

Для территории Весьегонского муниципального округа устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности  таких объектов:

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения клубного типа (Дом культуры)* | 1 объект на 20 000 жителей | Транспортная доступность 40 мин. |
|  |  | 45 мест на 1 000 жителей |  |
| 2 | Центр культурного развития | 1 объект на округ | Транспортная доступность 40 мин. |
| 3 | Концертные залы | 1 объект на округ | Транспортная доступность 40 мин. |
|  |  | 6 мест на 1 000 жителей |  |
| 4 | Выставочно-экспозиционные пространства: музеи, выставочные залы | 2 объекта на округ | Транспортная доступность 40 мин. |
| 5 | Кинозал | 2 объекта на округ | Транспортная доступность 30 мин. |
|  |  | 1 объект на 3 000 жителей в сельской местности |  |
|  |  | 25 мест на 1 000 жителей |  |
| 6 | Общедоступная библиотека** | 4 тысячи единиц хранения фондов на 1 000 жителей | Транспортная доступность 40 мин. |
|  |  | 2 места в читальном зале на 1 000 жителей |  |
|  |  | 1 объект на 20 000 жителей |  |
| 7 | Детская бибилиотека** | 1 объект на 10 000 детей | Транспортная доступность 40 мин. |
| 8 | Точка доступа к полнотекстным информационным ресурсам | 2 объекта на округ | Транспортная доступность 40 мин. |

Примечание:

1.(*) Возможно создание филиалов дома культуры в сельской местности с уровнем обеспеченности 1 объект на 1000 жителей сельской местности;

2.(**) Возможно совмещение филиала общественной и детской библиотек с библиотекой на базе образовательной организации в сельской местности.

Расчетные показатели в области социального обслуживания населения

Расчетные показатели для объектов местного значения в области социального обслуживания установлены в соответствии с полномочиями муниципального округа в указанной сфере, определены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения муниципального округа, с учетом Методических рекомендаций  по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2016 г. № 219.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в указанной области и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблице:

| № п/п | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центр социального обслуживания, в том числе для граждан пожилого возраста и инвалидов (дом интернат) | 28 мест на 1 000 жителей старше 18 лет | Радиус обслуживания организаций, предоставляющих социальные услуги на дому -1500 м |
|  |  |  | Радиус обслуживания организаций, предоставляющих социальные услуги в полустационарной форме -500 м |
| 2 | Детский дом-интернат | 3 места на 1 000 жителей в возрасте от 4 до 17 лет | Пешеходная доступность -500 м |
|  |  |  | Транспортная доступность -60 мин. |

Расчётные показатели объектов в административно-деловой и хозяйственной области

Расчетные показатели для объектов местного значения в административно-деловой и хозяйственной области установлены в соответствии с полномочиями муниципального округа в указанной сфере.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными  и представлены в таблице:

| № п/п | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административно-управленческое учреждение | 30 м2 общей площади на сотрудника | Транспортная доступность 40 мин. |
| 2 | Муниципальный архив* | 2,5 м2 площади на 1 000 единиц хранения | Транспортно-пешеходная доступность 20 мин. |

Примечания:

1. * Объекты рекомендуется располагать в непосредственной близости к учреждениям администрации и ее структурных подразделений, значение показателя транспортной доступности при этом должно составлять не более 15 мин. от административных объектов

Расчётные показатели в области ритуального обслуживания населения

Расчетные показатели для объектов местного значения в области ритуального обслуживания населения установлены в соответствии с полномочиями муниципального округа в указанной сфере.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблице:

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организации похоронного обслуживания населения | 1объект на муниципальное образование | Пешеходная доступность 2 500 м |
| 2 | Кладбища традиционного захоронения | 0,24 га на 1 000 жителей | Транспортная доступность 60 мин. |

Примечания:

1. Формирование кладбищ площадью более 40 га не допускается.

Расчётные показатели в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблице:

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здания административные, в том числе для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварийно-спаса-тельных служб, в том числе поисково-спасательных, лабораторий, образовательных организаций по подготовке спасателей, объектов по подготовке собак | По заданию на проектирование | Не нормируется |
| 2 | Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия) | 1000 мест на 1000 жителей, оставшихся после эвакуации | Пешеходная доступность 500 м * |
| 3 | Берегозащитные сооружения | 100 % береговой линии, требующей защиты | Не нормируется |
| 4 | Пожарно-спаса-тельные части | 3 объекта на 6 постов | Время прибытия подразделения пожарной охраны 10 мин. |
| 5 | Источники наружного противопожарного водоснабжения | По расчету в соответствии с СП 8.13130.2009 | Радиус обслуживания 150 м |
| 6 | Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники к естественным или искусственным водоемам общего пользования** | 1 объект на 400 м береговой полосы (но не менее 1 на населенный пункт) | Радиус обслуживания 200 м |

Примечания:

1. (*) В отдельных случаях максимально допустимый уровень территориальной доступности может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России;

2. (**) Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м. Проезды должны устраиваться с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. Проезды устраиваются при условии расположения населенного пункта (защищаемой территории) на расстоянии не более 200 м от водного объекта.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории и рекреации и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа

Перечень объектов и расчетные показатели для объектов благоустройства территории установлены в соответствии с решением вопросов местного значения Весьегонского муниипального округа с учетом СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий», с учетом Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», Приказа Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов».

Расчетные показатели для объектов благоустройства территории представлены в Таблице:

| № п/п | Наименование объекта благоустройства территории | Минимально допустимый уровень обеспеченности, единица измерения / 1 человека | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парк культуры и отдыха | 1 на населенный пункт | Транспортная доступность 15 мин. |
| 2 | Места массового отдыха на водных объектах (пляжи) | 8 м2 | Транспортная доступность 15 мин. |
| 3 | Территория рекреационного назначения (лесопарк, парк, сквер, бульвар, аллея) | 10 м2 | Транспортная доступность 30 мин. |
| 4 | Детская площадка | 0,5 м2 | Пешеходная доступность 500 м |
| 5 | Площадка отдыха и досуга | 0,1 м2 | Пешеходная доступность 600 м |
| 6 | Площадки для выгула собак | 0,1 м2 | Пешеходная доступность 600 м |

Примечания:

1. Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреационных объектов общего пользования, рекомендуется принимать 10 - 15% от численности населения, проживающего в радиусе доступности объекта рекреации;

2. Минимальные размеры площади территории рекреационных объектов общего пользования принимаются, га:

- городских парков - 15;

- садов жилых зон - 3;

- скверов - 0,5

3. Подробные нормативы благоустройства территории муниципального образования необходимо разрабатывать в Правилах благоустройства территорий Весьегонского муниципального округа, соответствующих требованиям Приказа Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов».

Расчетные показатели для объектов рекреации представлены в Таблице:

| № п/п | Наименование объекта благоустройства территории | Минимально допустимый уровень обеспеченности, Единица измерения / 1000 жителей | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дома отдыха, пансионаты | 0,8 мест | Транспортная доступность - 30 мин. |
| 2 | Базы отдыха, туристические базы (в т. ч. с детьми) | По заданию на проектирование | Транспортная доступность 30 мин. |
| 3 | Лодочные станции | 15 лодок (на 1000 посетителей) | Не нормируется |
| 4 | Загородные базы, туристические базы выходного дня, рыболовно-охотничьи базы: с ночлегом без ночлега | 10 мест 50 мест | Транспортная доступность - 30 мин. |

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Обоснованием расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов, является учет основных принципов законодательства о градостроительной деятельности, определенных в статье 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе:

-  обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

- обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения;

- участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого участия;

- ответственность органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

2.1. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Весьегонского муниципального округа населения муниципального округа СП42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения Весьегонского муниципального округа для населения приняты с учетом предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленных в соответствующих разделах региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области.

При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, установленное в части 2 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской федерации, и в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального округа, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципального округа, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не ниже этих предельных значений.

При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, установленное в части 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской федерации, и в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, для населения муниципального округа, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не превышают эти предельные значения.

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлялась с учетом:

1)	социально-демографического состава и плотности населения на территории Весьегонского муниципального округа Тверской области;

2)	планов и программ комплексного социально-экономического развития Весьегонского муниципального округа Тверской области;

3)	предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

В настоящих нормативах принято, что к объектам местного значения Весьегонского муниципального округа, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального округа, относятся объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие муниципального округа в целом либо одновременно двух и более населенных пунктов, входящих в его состав.

Виды объектов местного значения Весьегонского муниципального округа, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения (пункт 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, определяется на основании полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» могут находиться в собственности Весьегонского муниципального округа, в том числе в части создания и учёта объектов местного значения в различных областях (видах деятельности).

Виды объектов местного значения Весьегонского муниципального округа, указанные в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса, в областях, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, определены законом Тверской области от 03.10.2013 № 87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования».

2.2. Обоснование включения объектов в перечень объектов местного значения Весьегонского муниципального округа

2.2.1.	Объекты электроснабжения

| Наименование объекта местного значения округа | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| Объекты электроснабжения: - линии электропередач - 35 кВ; ________________________10 кВ; ________________________ 6 кВ - понижающие станции: - ПС 35 кВ; - ПС 10 кВ | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; пункт 1а статьи 4 Закона Тверской области от 03.10.2013 № 87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования» |

2.2.2.	Объекты теплоснабжения и объекты, предназначенные для снабжения населения топливом.

| Наименование объекта местного значения округа | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| - котельные; - магистральные теплотрассы; - объекты, предназначенные для снабжения населения топливом; | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; пункт 1в статьи 4 Закона Тверской области от 03.10.2013 № 87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования» |

2.2.3.	Объекты газоснабжения

| Наименование объекта местного значения | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| - газопровод среднего давления; - газопровод высокого давления; - газораспределительный пункт; - газонаполнительная станция; | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; пункт 1а статьи 4 Закона Тверской области от 03.10.2013 № 87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования» |

2.2.4. Объекты водоснабжения

| Наименование объекта местного значения округа | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| - водозаборные сооружения; - насосные станции; - водоочистные сооружения; -магистральные сети водоснабжения; | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; пункт 1а статьи 4 Закона Тверской области от 03.10.2013 № 87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования» |

2.2.5. Объекты водоотведения

| Наименование объекта местного значения округа | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| - канализационные очистные сооружения; - очистные сооружения ливневых стоков; - канализационные насосные станции - магистральные сети канализации; - магистральные сети водоотведения | пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; пункт 1б статьи 4 Закона Тверской области от 03.10.2013 № 87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования» |

2.2.6. Объекты в области автомобильных дорог местного значения в границах Весьегонского муниципального округа. Объекты для создания условий предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения

| Наименование объекта местного значения | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| - Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах Весьегонского муниципального округа с твердым покрытием; - улицы и дороги в границах населенных пунктов; - автодорожные мосты и путепроводы; - автодорожные тоннели; - велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов; - пешеходные мосты; - пешеходные переходы (наземный, надземный, подземный); - разделительное ограждение; - стоянки (парковки) транспортных средств; - пешеходный переход (наземный, надземный, подземный); | пункт 5 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: пункт 2 статьи 3 и пункт 2а в статье 4 Закона Тверской области от 03.10.2013 № 87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования» |
| - автобусные остановки - площадки отдыха; - объекты дорожного сервиса; - станции техобслуживания; - автозаправочные станции; - автомойки; | пункт 7 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; пункт 2а статьи 4 Закона Тверской области от 03.10.2013 №87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования» |

2.2.7. Объекты в области образования

| Наименование объекта местного значения округа | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| Здания образовательных учреждений: - общеобразовательные школы, - внешкольные учреждения; - межшкольные учебно-производственные комбинаты; - детские сады; - детские лагеря отдыха; - турбазы для семейного отдыха | пункт 13 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; пункт 4 статьи 4 Закона Тверской области от 03.10.2013 №87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования» |

2.2.8. Объекты  в области физической культуры н массового спорта

| Наименование объекта местного значения округа | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| - дом спорта, - крытый или открытый бассейн, - спортивный центр; - физкультурно-оздоровительный комплекс; - открытые плоскостные сооружения; - яхтклуб, лодочная станция; - спортивные трассы; - пляж; - парк культуры и отдыха | пункт 19 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; пункт 3 статьи 4 Закона Тверской области от 03.10.2013 № 87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования»; |

2.2.9. Объекты в области участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов

| Наименование объекта местного значения округа | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| Здания и сооружения (комплексы) по сортировке твердых коммунальных отходов: - сортировочный пункт твердых бытовых отходов; - площадки для размещения контейнеров для накопления ТКО - скотомогильник | пункт 24 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; пункт 5 статьи 4 Закона Тверской области от 03.10.2013 №87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования» |

2.2.10. Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения Весьегонского муниципального округа

| Наименование объекта местного значения округа | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| Учреждения культуры: - дом культуры; - дом традиционного народного художественного творчества; - библиотека; - музыкальная школа; - муниципальный архив округа; - объекты связи; - объекты общественного питания; - объекты торговли; - объекты бытового обслуживания - рынок для торговли продукцией: сельскохозяйственного производства; продовольственная ярмарка; - объекты благоустройства | пункты 15, 16, 17, 17.1, 17.2, 18, 20, 22, 23, 25 статьи Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; пункт 6, 6а, 6г, 6д,6е,6ж,6и,6к, статьи 4 Закона Тверской области от 03.10.2013 №87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования» |
| - объекты предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района: - пожарное депо; - объект аварийно-спасательной службы; - опорный пункт охраны правопорядка; - ПРУ | пункты 6, 8, 9, 9.1, 10, статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; пункт 6б, 6и, 6л статьи 4 Закона Тверской области от 03.10.2013 №87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования» |

2.3. Сведения о социально-демографическом составе и  плотности населения на территории муниципального образования Весьегонского муниципального округа Тверской области.

Согласно пункту 1 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлялась с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории Весьегонского муниципального округа Тверской области.

На территории Весьегонского муниципального округ Тверской области плотность населения на 01.01.2020  составляет 5,3 чел/км2.

Возрастная структура населения:

- дети до 15 лет - 1499 чел.;

- население в трудоспособном возрасте:

(мужчины 16-59 лет - 2966 чел;  женщины 16-54 лет - 2153чел;

- население старше трудоспособного возраста - 4273 чел.

2.4. Сведения о плане и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования Весьегонского муниципального  округа Тверской области.

Согласно пункту 2 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом плана и программ комплексного социально-экономического развития Весьегонского муниципального округа.

Учет плана и программ комплексного социально-экономического развития Весьегонского муниципального округа в местных нормативов градостроительного проектирования обусловлен необходимостью размещения объектов местного значения муниципального округа в соответствии с принятыми планом и программами.

В плане комплексного социально-экономического развития Весьегонского муниципального округа уделено внимание сохранению существующей сети учреждений образования, культуры, здравоохранения, дорог местного значения, развитию туризма.

- ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Нормативы градостроительного проектирования Весьегонского муниципального округа Тверской области обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Весьегонского муниципального округа, независимо от их организационно-правовой формы:

-  органами государственной власти Тверской области при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

- органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации социально-экономическим условиям при принятии решений о развитии застроенных территорий Весьегонского муниципального округа;

- разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения Весьегонского муниципального округа;

- судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности.

Обязательность соблюдения требований местных нормативов градостроительного проектирования при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории предусмотрена частью 2 статьи 20, частью 3 статьи 24, пунктом 10 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

3.1. Правила применения расчетных показателей при реализации плана и программ комплексного социально-экономического развития

При подготовке плана и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, нормативы градостроительного проектирования Весьегонского муниципального округа являются одним из основных источников обоснования при выборе объекта местного значения для включения в план и программы и последующего обоснования места его размещения.

При разработке плана и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования из основной части нормативов градостроительного проектирования выбираются планируемые к созданию объекты местного значения Весьегонского муниципального округа и за счет применения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения определяются места их расположения.

3.2. Правила применения расчетных показателей при работе с документами территориального планирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Весьегонского муниципального округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа применяются:

- при подготовке и утверждении проекта генерального плана Весьегонского муниципального округа, а также при внесении в него изменений;

- при проведении публичных слушаний по проекту генерального плана Весьегонского муниципального округа, а также по проектам внесения в него изменений.

При подготовке и утверждении генерального плана Весьегонского муниципального округа, а также при  внесении в него изменений осуществляется учет нормативов градостроительного проектирования Весьегонского муниципального округа в части доведения уровня обеспеченности объектами местного значения Весьегонского муниципального округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения Весьегонского муниципального округа, населения округа, и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

При проверке и согласовании проекта генерального плана Весьегонского муниципального округа, а также проекта  внесения в него изменений, с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации проверяется соблюдение положений нормативов градостроительного проектирования, в том числе учет предельных значений расчетных показателей.

При проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту генерального плана Весьегонского муниципального округа и проектам внесения изменений в генеральный план, осуществляется контроль за размещением объектов местного значения муниципального округа согласно нормативам градостроительного проектирования Весьегонского муниципального округа.

3.3. Правила применения расчетных показателей при работе с документами градостроительного зонирования.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Весьегонского муниципального округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа применяются:

- при подготовке и утверждении проекта правил землепользования и застройки Весьегонского муниципального округа, а также при внесении в них изменений;

- при проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Весьегонского муниципального округа, а также по проектам внесения в них изменений.

При подготовке и утверждении правил землепользования и застройки Весьегонского муниципального округа, а также при  внесении в них изменений осуществляется учет нормативов градостроительного проектирования Весьегонского муниципального округа в части доведения уровня обеспеченности объектами местного значения Весьегонского муниципального округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального округа, населения округа, и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

При проверке и согласовании проекта правил землепользования и застройки Весьегонского муниципального округа, а также проекта  внесения в них изменений, с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации проверяется соблюдение положений нормативов градостроительного проектирования, в том числе учет предельных значений расчетных показателей.

При проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки Весьегонского муниципального округа и проектам внесения изменений в них, осуществляется контроль за размещением объектов местного значения муниципального округа согласно нормативам градостроительного проектирования Весьегонского муниципального округа.

3.4. Правила применения расчетных показателей при работе с документацией по планировке территории

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения Весьегонского муниципального округа, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения применяются:

- при подготовке и утверждении документации по планировке территории;

- при проверке подготовленной документации по планировке территории;

- при проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий.

При подготовке и утверждении документации по планировке территории осуществляется учет нормативов градостроительного проектирования муниципального района в части соблюдения минимального уровня обеспеченности объектами местного значения Весьегонского муниципального округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального округа, и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

При проверке подготовленной документации по планировке территории проверяется соблюдение нормативов градостроительного проектирования в части соблюдения расчетных показателей.

При проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется доведение до населения основных положений генерального плана, в том числе и положений нормативов градостроительного проектирования Весьегонского муниципального округа, подлежащих учету при подготовке документации по планировке территории.

3.5. Правила применения расчетных показателей в иных областях

Расчетные	показатели 	минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения Весьегонского муниципального округа населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной	 доступности таких объектов для населения применяются:

- при осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

- в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения Весьегонского муниципального округа, иными объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

При осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности проверяется соблюдение требования, что в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частью 3 статьи 29.2  Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений;

- в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Весьегонского муниципального округа, иными объектами местного значения муниципального округа, населения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения проверяется соблюдение положений нормативов градостроительного проектирования Весьегонского муниципального округа, в части соблюдения расчетных показателей.

3.6. Область применения расчетных показателей

Настоящие нормативы градостроительного проектирования Весьегонского муниципального округа действуют на всей территории Весьегонского муниципального округа Тверской области.

Нормативы градостроительного проектирования Весьегонского муниципального округа Тверской области распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих объектов, конкретизируют требования СП 42.13330.2016 Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Весьегонского муниципального округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения округа населения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

Нормативы градостроительного проектирования Весьегонского муниципального округа и внесенные в них изменения  утверждаются представительным органом местного самоуправления -  Думой Весьегонского муниципального округа Тверской области.

Требования настоящего документа с момента его ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды проживания.

# Приложение 1

Перечень законодательных и нормативных документов

| 1 | Градостроительный Кодекс Российской Федерации |
| --- | --- |
| 2 | Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «Об введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации» |
| 3 | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 4 | Закон Тверской области «О градостроительной деятельности на территории Тверской области» от 24.06.2012 № 77-ЗО |
| 5 | Закон Тверской области «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования» от 03.10.2013 № 87-ЗО |
| 6 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской области |
| 7 | Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и внесения в них изменений, утвержденное постановлением Администрации Весьегонского муниципального округа от 30.11.2020 № 560 |

Приложение 2

Рекомендуемая номенклатура открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных сооружений

## I. Игровые площадки

| Вид спорта | Планировочные размеры, м |
| --- | --- |
|  | игровое поле | зоны безопасности площадки | градостроительные параметры |
|  | длина | ширина | по длине | по ширине | длина | ширина |
| Бадминтон | 13,4 | 6,1 | 1,2 | 1,5 | 15,9 | 9,1 |
| Баскетбол | 26 | 14 | 2 | 2 | 30 | 18 |
| Волейбол | 18 | 9 | 2,5 | 2,5 | 24 | 15 |
| Гандбол | 40 | 20 | 2 | 1 | 44 | 23 |
| Городки | 26 - 30 | 13 - 15 | - | - | 30 | 15 |
| Теннис: площадка для игры | 23,8 | 11 | 6,11 | 3,5 | 36 | 18 |
| Теннис: площадка с тренировочной стенкой | - | - | - | - | 16 - 20 | 12 - 18 |
| Теннис настольный (один стол) | 2,74 | 1,52 | 2 | 1,5 | 7,7 | 4,3 |

Примечание. При проектировании площадки для спортивных игр (кроме площадок для игры в городки) следует ориентировать продольными осями в направлении север - юг. Допустимое отклонение не должно превышать, как правило, 15° в каждую из сторон.

Ориентация площадки для игры в городки должна обеспечивать направление игры на север, северо-восток, в крайнем случае - на восток.

При наличии в составе спортивных сооружений нескольких площадок для спортивных игр одного вида не более одной трети этих площадок допускается ориентировать продольными осями в направлении восток - запад.

Проектирование мест для зрителей следует ориентировать на север или восток.

## II. Игровые поля

| Вид спорта | Планировочные размеры, м |
| --- | --- |
|  | игровое поле | зона безопасности | градостроительные параметры |
|  | длина | ширина | передняя сторона | боковая сторона | длина | ширина |
| Лапта | 40 - 55 | 25 - 40 | 5 20 | 5 - 10 | - | - |
| Футбол | 90 - 110 | 60 - 75 | 4 - 8 | 2 - 4 | 120 | 80 |
|  | 105 | 68 |  |  |  |  |
| Хоккей на траве | 91,4 | 55 | 4 - 8 | 3 - 5 | 99,4 | 61 |

Примечание. При проектировании полей для спортивных игр с воротами (футбол, хоккей на траве и т.п.) их следует ориентировать продольными осями в направлении север - юг. Допускается отклонение в любую сторону, не превышающее 20°. Поле для бейсбола следует ориентировать с запада на восток.

При наличии в составе спортивных сооружений нескольких спортивных полей одного вида допускается ориентация не более одной трети этих полей в направлении восток - запад.

## III. Места для занятия легкой атлетикой

| Вид спорта | Планировочные размеры, м |
| --- | --- |
|  | длина | ширина |
| Прыжки в длину и тройной прыжок | 54 | 5 |
| в том числе дорожка для разбега | 45 | 3,25 |
| Прыжки в высоту | 19 | 35 |
| в том числе сектор для разбега (при размещении вне спортивного ядра) | 15 | 35 |
| Прыжки с шестом | 52 | 8 |
| в том числе дорожка для разбега | 45 | 1,25 |
| Толкание ядра | 27,5 | 20 |
| в том числе: площадка под кольцо | 2,4 | 2,4 |
| сектор для приземления ядра | 24 | 20 |
| Метание диска и (или) молота | 90 | 65 |
| в том числе: площадка под кольцо | 2,7 | 2,7 |
| сектор для приземления снарядов (при размещении вне спортивного ядра) | 83 | 65 |
| Метание копья | 130 | 60 |
| в том числе: дорожка для разбега | 30 | 4 |
| сектор для приземления копья (при размещении вне спортивного ядра) | 100 | 60 |
| Бег по прямой | 130 | по числу отдельных дорожек |
| Бег (ходьба) по кругу | 400 | то же |

Примечания.

1. При проектировании полей открытых мест для занятия легкой атлетикой их следует объединять с футбольным полем в одно общее сооружение - футбольно-легкоатлетическое спортивное ядро (спортивная арена).

2. Компоновка и количество мест для занятия легкой атлетикой в составе спортивного ядра определяются заданием на проектирование в зависимости от местных условий.

3. Размеры спортивного ядра следует проектировать в соответствии с требованиями к размерам футбольного поля, круговой легкоатлетической беговой дорожки остальных мест для занятия легкой атлетикой, не совмещающихся друг с другом и используемых одновременно.

## IV. Комплексные физкультурно-игровые площадки

| Возрастная группа занимающихся | Элементы комплексной площадки <*> |
| --- | --- |
|  | площадка для подвижных игр и общеразвивающих упражнений, кв. м | замкнутый контур беговой дорожки |
|  |  | длина, м | ширина, м |
|  |  | общая | в том числе прямого участка |  |
| дети от 7 до 10 лет | 50 | 60 | не менее 15 | 1,2 |
| дети старше 10 до 14 лет | 100 | 150 | не менее 30 | 1,5 |
| дети старше 14 лет и взрослые | 250 | 200 | не менее 60 | 2 |

Примечание. Комплексная площадка может проектироваться на одном общем участке или располагаться раздельно по элементам в пределах функциональных территорий, в том числе в группе жилых зданий.

## V. Площадки для пляжных игровых видов спорта

| Вид спорта | Планировочные размеры (включая зону безопасности), м |
| --- | --- |
|  | длина | ширина |
| Пляжный футбол | 30 | 20 |
| Пляжный волейбол | 24 - 26 | 14 - 18 |

Примечание. Площадки для пляжных игровых видов спорта рекомендуется в составе оборудованных пляжей в прибрежных зонах водоемов, в парках и на озелененных территориях.

Количество площадок определяется с учетом местных условий, площади и вместимости пляжа или емкости рекреационной территории. Рекомендуется размещать не менее двух площадок.

# Приложение 3

## Размеры земельных участков учреждений начального профессионального образования

| Учреждения начального профессионального образования | Размеры земельных участков <*>, га, при вместимости учреждений |
| --- | --- |
|  | до 300 чел. | 300 до 400 чел. | 400 до 600 чел. | 600 - 1000 чел. |
| Для всех образовательных организаций | 2 | 2,4 | 3,1 | 3,7 |
| Сельскохозяйственного профиля <1> | 2 - 3 | 2,4 - 3,6 | 3,1 - 4,2 | 3,7 - 4,6 |
| Размещаемых в районах реконструкции <2> | 1,2 | 1,2 - 2,4 | 1,5 - 3,1 | 1,9 - 3,7 |
| Гуманитарного профиля <3> | 1,4 - 2 | 1,7 - 2,4 | 2,2 - 3,1 | 2,6 - 3,7 |

--------------------------------

<*> В указанные размеры участков не входят участки общежитий, опытных полей и учебных полигонов.

<1> Допускается увеличение, но не более чем на 50%.

<2> Допускается сокращать, но не более чем на 50%.

<3> Допускается сокращать, но не более чем на 30%.

Приложение 4

Классификация рекреационных объектов

| Уровень обслуживания длительность пользования | Территория размещения | Рекреационные объекты |
| --- | --- | --- |
| повседневное и периодическое (сезонное) обслуживание кратковременное пользование | рекреационные территории | городские лесопарки |
|  |  | парки |
|  |  | скверы |
|  |  | бульвары |
|  |  | городские сады |
|  |  | садово-парковые комплексы |
|  |  | ботанические сады |
|  |  | тематические парки |
|  |  | зоопарки |
|  |  | зимние сады |
|  |  | пляжи |
|  |  | прибрежные места отдыха: водно-спортивные базы, лодочные станции, яхт-клубы, водные спасательные станции |
| эпизодическое обслуживание длительное пользование | территории лечебно-оздоровительных учреждений | санатории |
|  |  | санатории-профилактории |
|  |  | пансионаты с лечением |
|  |  | пансионаты |
|  |  | водо- и грязелечебницы |
|  |  | дома отдыха |
|  |  | базы отдыха |
|  |  | физкультурно-оздоровительные сооружения |
|  |  | некапитальные вспомогательные сооружения и инфраструктура для отдыха |
|  |  | базы проката спортивно-рекреационного инвентаря |
|  |  | лыжные спортивные базы |
| эпизодическое обслуживание кратковременное и длительное пользование | территории туристических учреждений | туристические гостиницы |
|  |  | туристические базы |
|  |  | кемпинги |
|  |  | приюты |
|  |  | туристические стоянки, лагеря |
|  |  | дома рыбаков и охотников |
| периодическое (сезонное) обслуживание кратковременное и длительное пользование | территории садоводства, огородничества и дачного хозяйства | садовые участки |
|  |  | огородные участки |
|  |  | дачные участки |
|  |  | садоводческие, огороднические, дачные объединения |

Примечания.

1. К объектам отдыха детей в каникулярное время относятся детские лагеря отдыха, дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми и туристические базы для детей с детьми.

2. К учреждениям, обеспечивающим функционирование рекреационной сети относятся также экскурсионно-туристические бюро и туристические фирмы.