Приложение

к решению Собрания депутатов

Весьегонского района

от __.__.2013  № ____

ПРАВИЛА

обустройства и содержания строительных площадок на территории муниципального образования Тверской области «Весьегонский район»

Раздел 1. Общие положения и требования

1.1      Настоящие правила по обустройству и содержанию строительных площадок на территории муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» (далее – Правила) разработаны в соответствии с федеральным законодательством в области организации строительства.

1.2    Правила распространяются на строительство новых, реконструкцию и снос существующих зданий, строений, сооружений и объектов незавершенного строительства (строительство), возводимых на основании разрешений на строительство, полученных в установленном порядке в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ.

1.3             В Правилах приняты термины и определения в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

1.4    Строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений и объектов незавершенного строительства должно осуществляться в строгом соответствии с утвержденной проектной документацией при соблюдении общих требований к организации строительного производства, изложенных в СП 48.13330.2011 «Организация строительства».

1.5     Осуществление строительства, реконструкции и сноса объектов капитального строительства разрешается только после выполнения соответствующих мероприятий по обеспечению безопасности, благоустройства и обслуживания прилегающей территории в период проведения работ.

1.6        Правила не распространяются на строительство, реконструкцию и снос одноэтажных объектов индивидуального жилищного строительства, одноэтажных блокированных жилых домов, одноэтажных многоквартирных жилых домов.

Раздел 2. Обустройство и содержание строительных площадок

2.1    Подготовительные работы.

2.1.1   Не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала работ по подготовке участка строительства и прилегающей к нему территории застройщик (заказчик) обязан установить на границе участка строительства стенд, доступный для обозрения с прилегающей территории и содержащий информацию о проекте строительства (реконструкции, сносе), о мерах по благоустройству и обслуживанию прилегающей территории в период строительства, о разрешении на строительство, о заказчике и исполнителе (подрядчике) работ, о плановых сроках выполнения работ, об уполномоченных органах власти, в которые следует обращаться по вопросам строительства.

2.1.2       До начала основных работ необходимо:

а) установить по всему периметру территории строительной площадки сплошное ограждение;

б) обеспечить общую устойчивость, прочность, надежность, эксплуатационную    безопасность ограждения строительной площадки;

в) оборудовать благоустроенные проезды к строительной площадке, внутриплощадочные проезды и пункты мойки транспортных средств, исключающие вынос грязи и мусора на земли общего пользования;

г) обеспечить наружное освещение по периметру строительной площадки, а также опасных зон на самой площадке;

д) обеспечить при производстве работ сохранность действующих инженерных коммуникаций, сетей наружного освещения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм;

е) освободить строительную площадку от посторонних зданий, строений и сооружений (в соответствии с проектом организации строительства);

ж) разместить на территории бытовые и подсобные помещения для рабочих и служащих в соответствии с нормативными требованиями, временные здания и сооружения производственного и складского назначения в соответствии с проектной документацией;

з) установить бункер-накопитель для сбора строительного мусора или выгородить для этих целей специальную площадку.

2.2    Временные постройки.

2.2.1   При необходимости временного использования определенных территорий, не включенных в строительную площадку, для размещения временных зданий, строений и сооружений режим использования, охраны (при необходимости) и уборки этих территорий определяется соглашением с владельцами этих территорий (для территорий общего пользования – с соответствующим органом местного самоуправления).

2.2.2   Временные здания, строения и сооружения, а также отдельные помещения в соответствующих зданиях, строениях и сооружениях, приспособленные к использованию для нужд строительства, должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, предъявляемых к бытовым, производственным, административным и жилым зданиям, строениям, сооружениям и помещениям.

2.2.3  Временные здания, строения и сооружения, расположенные на строительной площадке или на территории, используемой застройщиком по соглашению с ее владельцем, вводятся в эксплуатацию решением лица, осуществляющего строительство. Ввод в эксплуатацию оформляется актом или записью в журнале работ.

2.3    Подъездные пути и автотранспорт.

2.3.1    Строительные площадки должны быть оборудованы пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта.

2.3.2   Содержание подъездных путей к строительным площадкам, складирование и хранение мусора вне территории стройки должно включать в себя:

а)  обустройство и содержание подъездных путей к строительным площадкам возлагается на заказчика работ, а в случае наличия генеральной подрядной организации – на генеральную подрядную строительную организацию;

б)  выезды со строительных площадок должны выходить, как правило, на второстепенные дороги. Подъездные пути на строительную площадку и внутриплощадочные пути должны иметь твердое покрытие;

в)  на период строительства за строительной организацией закрепляется участок дороги протяженностью до 300 м в обе стороны от выезда со строительной площадки для ежедневной его очистки от грязи;

г)  для складирования и хранения строительных материалов, оборудования, грунта, тары вне территории строительных площадок должны быть оборудованы места, специально отведенные для этих целей;

д) на период строительства за уборку и содержание пятиметровой территории, прилегающей к ограждению зоны строительной площадки или здания, ответственность возлагается на заказчика или генеральную подрядную организацию

2.3.3  Автотранспорт, перевозящий сыпучие грузы, должен быть оборудован специальными съемными тентами.

2.3.4  Застройщик или подрядная организация должны исполнить работы по водоотводу, устройству постоянных и временных внутриплощадочных дорог и инженерных сетей, необходимых на время строительства и предусмотренных проектами организации строительства и проектами производства работ.

2.4    Ограждения строительных площадок.

2.4.1  Ограждения строительных площадок и мест вскрытия грунта должны иметь опрятный внешний вид: очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей. Ограждения и их конструкции должны быть окрашены красками, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям, а при их повторном использовании – отремонтированы и окрашены заново.

2.4.2    Территория строительной площадки по всему периметру должна быть ограждена сплошным забором высотой 2 – 2.5 м, установка которого согласовывается с соответствующим органом местного самоуправления, на территории которого находится строительная площадка. Ограждения должны быть изготовлены из железобетонных заборных плит, оцинкованного профнастила либо деревянного настила из обрезной доски, содержаться в чистоте и исправном состоянии, не иметь дефектов, сказывающихся на их эстетическом виде или прочности, окрашены в цвета, согласованные с соответствующим органом местного самоуправления.

2.4.3  При производстве работ на проезжей части улиц и магистралей, в качестве ограждения используются дорожные блоки из полимерных материалов. Организации, выполняющие работы на проезжей части улиц и магистралей, оснащаются необходимыми техническими средствами безопасности дорожного движения: дорожными знаками с улучшенными светотехническими характеристиками, импульсными сигнальными стрелками, фонарями, специальной униформой со светоотражающими вставками для дорожных рабочих и проблесковыми маячками оранжевого цвета для дорожной техники.

2.4.4    В целях безопасности пешеходов в местах близкого размещения строящихся или реконструируемых объектов от пешеходной зоны, над ограждением устанавливается защитный козырек, а на тротуаре – настил для пешеходов, оборудованный перилами со стороны движения транспорта.

2.4.5  Фасады зданий, строений и сооружений, выходящих на улицы, магистрали и площади должны быть закрыты навесным декоративно-сетчатым ограждением. Сетчатые ограждения для фасадов зданий, строений и сооружений выполняются из сеток, специально предусмотренных для этих целей, а также других видов сеток, пригодных по своим декоративным, прочностным и пожаробезопасным качествам, сохраняющим свои первоначальные свойства не менее одного года.

2.4.6    Ограждения из сеток навешиваются на специально изготовленные для этих целей крепления по фасаду здания или на конструкцию лесов при их наличии. Сетки натягиваются и закрепляются по всей поверхности для придания им необходимой устойчивости. Не допускается наличие значительных искривлений и провисаний, придающих поверхности экрана неопрятный вид.

2.4.7  На ограждениях строительных площадок помимо информационного щита в обязательном порядке должны быть размещены: графическое изображение строящегося объекта с его краткой характеристикой и указанием автора (авторского коллектива), разработавшего проект, а также графическое изображение или фотографии исторического прошлого места, на котором ведется строительство (если строительство осуществляется в исторической части населенного пункта). Щиты с указанными изображениями должны быть установлены со стороны основной улицы или площади и иметь достаточный обзор. Размер щитов – не менее 3.5 х 2.0 м.

2.5    Отходы строительства и консервация объекта.

2.5.1    Не допускается при уборке строительного мусора и отходов сбрасывать их с этажей и крыш зданий, строений и сооружений без применения закрытых лотков (желобов), бункеров-накопителей, закрытых ящиков или контейнеров.

2.5.2       Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны удаляться и обезвреживаться в соответствии с временными техническими условиями эксплуатирующих организаций, прилагаемых к проекту организации строительства и проекту производства работ.

2.5.3   При необходимости прекращения работ по строительству объекта или их приостановке на срок более 6-и месяцев, должна выполняться консервация объекта: приведение объекта и территории, использованной для строительства в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность основных конструкций и безопасность объекта для населения и окружающей среды.