АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕСЬЕГОНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

## ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Весьегонск

01.04.2022                                                                                                                           № 120

Об источниках наружного противопожарного

водоснабжения для целей пожаротушения,

расположенных в населенных пунктах и

на прилегающих к ним территориях, в

Весьегонском муниципальном округе

В соответствии  с требованиями Федеральных законов от 06 октября 2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Весьегонского муниципального округа, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории Весьегонского муниципального округа.

2. К источникам наружного водоснабжения отнести пожарные гидранты, пожарные водоемы,  естественные и искусственные источники воды (реки, бассейны и т.п.) оборудованные подъездами с площадками с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей  и забора воды в любое время года.

3. Заведующему отделом по делам МП, ГО и ЧС Администрации Весьегонского муниципального округа Ермакову О.В. обеспечить мероприятия, направленные на поддержание противопожарного водоснабжения в исправном и работоспособном состоянии:

-  не реже двух раз в год (весной и осенью)  организовать проведение проверок источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Весьегонского муниципального округа;

- при выявлении условий, препятствующих забору воды, принять незамедлительные меры  для  их устранения.

- обеспечить наличие свободных подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники.

- в местах расположения пожарных гидрантов и водоемов установить  указатели.

4.  Запретить использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Весьегонского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Главы Администрации  по экономическим вопросам Весьегонского муниципального округа Тихонова А. А.

Глава Весьегонского

муниципального округа                                                                                       А.В. Пашуков

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Весьегонского муниципального округа

от 01.04.2022  № 120

Порядок

содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории Весьегонского муниципального округа

1. Общие положения

1.1. Правила содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения в границах  Весьегонского муниципального округа  (далее - правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21.12.14 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Водным кодексом Российской Федерации,  Приказом МЧС России от 30.03.2020 №225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (утверждены Приказом Госстроя России от 30.12.1999 №168), ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения» (утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 27.08.1981 №4084), ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.06.2016 №614-ст).

2. Основные понятия

2.1. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных в нормативных правовых актов, определенных в пункте 1 настоящего Порядка.

2.2. Настоящий Порядок носит рекомендательный характер, предназначен для использования при определении взаимоотношений между органами местного самоуправления и силами ПСЧ-27 Тверской области, другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения (далее - ППВ)  на территории Весьегонского муниципального округа.

3. Содержание и эксплуатация источников ППВ

3.1.  Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств ПСЧ-27 Тверской области или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур.

3.2. Администрация Весьегонского муниципального округа, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

3.3. Размещение источников ППВ на территории Весьегонского муниципального округа и организаций, их количество, емкость, водоотдача и другие технические характеристики определяются в соответствии с требованиями: Свода правил (СП 8.13130. "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности", СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

3.4. Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». Установка указателей источников ППВ возлагается на Администрацию Весьегонского муниципального округа. Установка указателей пожарных гидрантов и источников ППВ может осуществляться организацией, в обслуживании которой находятся сети водоснабжения, в соответствии с соглашением о взаимодействии и (или) муниципальным контрактом.

3.5. Пожарные гидранты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

4. Учет, проверка и испытание источников ППВ

4.1. Администрация Весьегонского муниципального округа, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

4.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, Отдел по делам МП, ГО и ЧС Администрации Весьегонского муниципального округа не реже одного раза в пять лет проводит инвентаризацию источников ППВ.

4.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ Администрация Весьегонского муниципального округа, абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями Администрации Весьегонского муниципального округа, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники.

Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время.

4.5. Администрация Весьегонского муниципального округа, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них реестр, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

4.6. ПСЧ-27 Тверской области в установленном порядке сообщает в Администрацию Весьегонского муниципального округа, абоненту, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

4.7. . В целях постоянного контроля за наличием и состоянием пожарных гидрантов Администрация Весьегонского муниципального округа, должна осуществлять их проверки и испытание.

Наличие и состояние пожарных гидрантов проверяется не менее двух раз в год.

Проверки производятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в ночное время.

4.8.  При проверке пожарных гидрантов устанавливается:

- очистка их от грязи, льда, снега крышки колодца, а также наличие крышки гидранта и ее утепленность при эксплуатации в условиях пониженных температур;

- наличие на видном месте указателя гидранта;

- возможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- герметичность колодца от проникновения грунтовых вод;

- работа сливного устройства.

При проверке пожарных гидрантов силами ПСЧ-27 Тверской области  и другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, может проверяться их работоспособность путем пуска воды.

5. Ремонт и реконструкция источников ППВ

5.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности.

5.2. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

5.3.  На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом производится обследование гидрантов Администрацией Весьегонского муниципального округа совместно с представителями сил ПСЧ-27 Тверской области   и определяются меры по обеспечению населенных пунктов Весьегонского муниципального округа водоснабжением для целей пожаротушения.

5.4. Администрация Весьегонского муниципального округа, абонент, организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны уведомлять подразделения ПСЧ-27 Тверской области об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены источников ППВ и об окончании ремонта или замены источников ППВ.

5.5. По окончании работ по ремонту пожарных гидрантов, организация, с которой заключен договор на проведение испытаний работоспособности источников пожаротушения   могут проводить контрольную проверку их состояния.

5.6. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).